Приложение

к решению городской Думы города Шахты

«Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты»

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования

«Город Шахты»

# Глава 1. Общие положения. Область применения.

Статья 1.

Настоящий нормативный правовой документ: «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты»» (далее Нормативы), разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской области, нормативных документов города Шахты в области строительства, градостроительной деятельности, земельных отношений и благоустройства территорий, и распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территории города Шахты в пределах его границ.

Нормативы разработаны в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отражают особенности города Шахты.

Цели:

Создание комфортных условий проживания на территории города Шахты, на основе:

1)установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ;

2)обеспечения населения объектами благоустройства территории, в соответствии с положениями настоящих Нормативов и Правил благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты;

3)обеспечения населения объектами местного значения;

4)установления расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Задачи:

1)реализация полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2)формирование системы нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории города Шахты, обеспечение формирования на всей территории муниципального образования комфортной городской среды;

3)реализация Генерального плана городского округа на основании подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования, создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории;

4)обеспечение разработки, утверждения и реализации муниципальной программ:

а)программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

б)программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

в)программы комплексного развития социальной инфраструктуры, предусмотренной стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития города Шахты, с учетом особенностей освоения его отдельных территорий и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе: объектами социального и коммунально-бытового назначения; доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, объектами комплексного благоустройства территорий; в целях предупреждения и устранения воздействия негативных факторов окружающей среды на население; а также обеспечения безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 2.

1. Нормативы отражают специфические особенности города Шахты, связанные с формированием новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием территории города.

Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за строительной и градостроительной деятельностью, деятельностью в области комплексного благоустройства на территории города Шахты, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

2. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться действующими федеральными и региональными градостроительными правилами и нормами, законами Российской Федерации и Ростовской области. Нормативные ссылки приведены в приложении 1 к данным Нормативам.

При отмене действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, которые введены взамен отмененных.

3. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градостроительного зонирования города Шахты, являются нормами градостроительного проектирования для данной территории.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории города, независимо от их организационно-правовой формы.

4. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании». При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

5. В Нормативах допускается уточнение (увеличение или уменьшение) предельно допустимых значений плотности застройки различных зон, а также установление дифференцированных показателей плотности с учетом величины территории и типа застройки, высоты зданий и сооружений в конкретных зонах, а также другие ограничения, учитывающие местные градостроительные особенности (облик города, историческая среда, ландшафт). При конкретном проектировании нормативные рекомендации подлежат уточнению на основе соответствующих СП, СанПиН, ведомственных норм, которые приведены в данных Нормативах, а также действующих Национальных стандартов.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных условиях допускается уточнять требования настоящих нормативов заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры и градостроительства, органами государственного санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора и государственной противопожарной службы. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки.

6. Местные Нормативы градостроительного проектирования учитываются при принятии органами местного самоуправления правил благоустройства территорий, устанавливающих общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды проживания.

7. Внесение изменений и дополнений в Нормативы осуществляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же Положением о составе, порядке подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты», утвержденным постановлением Администрации города Шахты от 23.05.2016г. №2603 «Об утверждении «Положения о составе, порядке подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты» и внесения в них изменений, дополнений».

Настоящие Нормативы не распространяются на условия заселения жилых зданий – условия заселения определяются жилищным законодательством и соответствующими нормативами, и методическими документами.

# Глава 2. Нормативные ссылки

Статья 2.

Полный перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ростовской области и муниципального образования «Город Шахты», используемых при разработке данных Нормативов, приведен в справочном приложении №1 настоящих Нормативов.

# Глава 3. Термины и определения

Статья 3

Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в справочном приложении №2 настоящих Нормативов.

# Глава 4. Концепция развития и общая организация территории

Статья 4

1. Город Шахты: муниципальное образование «Город Шахты» – городской округ Ростовской области.

Площадь территории городского округа в соответствии со статистическими данными составляет 159,08 км2, а в соответствии с генеральным планом городского округа 160,18 км2*.

*Площадь территории в границах муниципального образования «Город Шахты» - городского округа Ростовской области уточнена при выполнении в 2012г. ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания, утвержденного приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства №110 от 27.12.2010 «Описание границ муниципальных образований Ростовской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства» и составляет 16017,87 га.

2. Решением городской Думы города Шахты от 23.04.2015 N621 "О внесении изменений в Генеральный план городского округа муниципального образования "Город Шахты" на 2008-2015 годы", утверждены изменения в Генеральный план городского округа муниципального образования "Город Шахты".

В соответствии с утвержденным проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа муниципального образования "Город Шахты", территория общей площадью 62,4 га переведена в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения». Территория муниципального образования, относящаяся к категории «земли населенных пунктов» составляет площадь 15955,47 га. Баланс территории городского округа муниципального образования "Город Шахты" в соответствии с установленными категориями земель представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование территории | Ед. измер. | Современное состояние (по областному закону №191-ЗС от 19.11.2004г.) | Предложение генерального плана по изменению границы МО | Внесение изменений в генеральный план (договор 514/15 от 26.02.2015г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория муниципального образования «Город Шахты» - городского округа Ростовской области | га | 16017,87* | 18538,0 | 16017,87 |
| 2 | Территория населенного пункта «Город Шахты» | га | 16017,87* | 18538,0 | 15955,47 |

3. Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 км к северу от г.Ростов-на-Дону. Расстояние от города до российско-украинской границы составляет 26км. Всего 21км отделяет город Шахты от г.Новошахтинск и 35км – от г.Новочеркасск. Достаточно близко к городу Шахты – на расстоянии 65 км - расположен город Гуково.

Ближайшие райцентры: центр Октябрьского района р.п.Каменоломни непосредственно примыкает к южным границам г.Шахты, и является автономным планировочным районом города; центр Красносулинского муниципального района – в 23 км (по прямой).

Через территорию города Шахты проходит федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон», что влияет на дальнейшее экономическое развитие города Шахты и создает благоприятные условия для связей города с ближайшими региональными центрами и городами федерального значения.

От Федерального центра г.Москвы город Шахты удален на 1004км, от ближайшего областного центра г.Волгограда – на 409км и от краевого центра г.Краснодара – на 348км.

4. Орографические особенности рельефа местности: территория города представляет собой типичную для Донецкого кряжа слабо холмистую равнину, расчлененную сетью оврагов, балок с сезонно действующими ручьями и дополненную антропогенными формами рельефа в виде островерхних терриконов и отвалов при угольных шахтах. Антропогенные формы рельефа представлены в основном, карьерами и породными отвалами, которые подвержены постоянным изменениям, связанным с переформированием, специальными мероприятиями по тушению, рекультивацией. Равнина в целом имеет общей уклон с севера на юг. В этом направлении установилось течение рек: Грушевка, Кадамовка, Аюта; балочных ручьев: Атюхта, Бандовская. Антропогенные формы рельефа находятся в состоянии непрерывного изменения. Терриконы и отвалы возгораются, перегорают или искусственно гасятся, теряют свою форму.

5. Гидрографическая сеть: гидрографическая сеть на территории города представлена малыми реками: Грушевка, Кадамовка, Аюта – системы р.Тузлов-Аксай-Дон и их мелкими притоками – ручьями в водоточных балках: Атюхта, Бандовская, Солёная, Максимовская (Семибалочная) и др. Общее направление течения рек – с севера на юг: балочных ручьев – в широтных направлениях (исключая р.Атюхта).

6. Гидрогеологические условия: в результате проведенных исследований ООО «Ингео» в 1994-1995 г.г. на территории города выделены 4 основные зоны подтопления. Границы зон совпадают с границами горных отводов ранее закрытых шахт. Общая площадь подтопляемой территории на момент исследований составляла 46км2. Грунтовые воды высокоминерализованы и характеризуются повышенной коррозионной активностью к строительным конструкциям. Выделение «мертвого воздуха» и загрязненного рудничного газа является наиболее масштабным и опасным явлением. При выходе вредных газов на дневную поверхность создаётся угроза проникновения их в подвалы жилых домов и промышленно-административных зданий, создавая опасность для жизнедеятельности населения.

7. Геофизические условия: территория города Шахты относится к 6-ти бальной зоне сейсмической опасности по шкале Рихтера. Кроме общей сейсмической опасности на территорию города в период работы шахт накладывалась опасность местных тектонических явлений, обусловленных сдвигом, надвигом, сбросом угольных пластов, оставивших следы разломов в вышерасположенных слоях грунтовой толщи. Ликвидация шахт по плану реструктуризации угольной промышленности “мокрым способом”, т.е. произвольным затоплением подземных горных выработок, привела к локальным геодинамическим деформациям земной поверхности, это может вызвать труднопрогнозируемые новые тектонические сдвиги, что требует особого контроля за тектонической обстановкой.

Инженерно-геологические условия: в геологическом строении территории принимают участие каменноугольные, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения.

8. Почвенный слой: природные почвенные разности представлены каштановыми, черноземными, солончаковыми фрагментами. На территориях производственной зоны чаще всего почвенный слой утрачен или сильно искажен. Источниками загрязнения почв являются: места несанкционированного размещения отходов производства и потребления (свалки, в том числе свалочные очаги), породные отвалы – 47шт. (в т.ч. 3 имеют очаги самовозгорания), выбросы загрязняющих веществ от транспорта, от предприятий-природопользователей.

Растительность: степной тип грунта, знойный продолжительный летний период, наличие суховеев являются ограничениями для выращивания высокоствольной растительности естественным путем. Большая часть имеющихся зеленых насаждений существует благодаря их близкому соседству с водоемами и водотоками.

9. Климат в целом – умеренно-континентальный, с продолжительным летом, наличием засух, температурных инверсий и резким переходом от зимнего сезона к летнему сезону.

Техногенные (антропогенные) факторы изменения окружающей среды: главными факторами, оказавшими негативное воздействие на состояние городской среды, являются многолетняя производственная деятельность предприятий угольной промышленности, загрязнение атмосферного воздуха на территории города обусловлено в основном выбросами автотранспорта, а также объектов теплоэнергетического, металлургического, строительного комплексов и предприятий коммунального хозяйства.

10. Общее состояние окружающей среды:

1) недостаток и неудовлетворительное качество питьевой воды;

2) недостаточно эффективное функционирование системы обращения с отходами производства и потребления;

3) неудовлетворительное состояние зелёных насаждений в городе;

4) превышение уровня ПДК отдельных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в районах с повышенной нагрузкой вследствие выбросов промышленных предприятий, автотранспортных средств, породных отвалов;

5) последствия резкого закрытия предприятий угольной промышленности Восточного Донбасса, приведшие к следующим последствиям:

а) появлению угрожаемых зон по выделению из затопленных горных выработок на дневную поверхность «мёртвого воздуха» и радона;

б) геотектоническим явлениям, связанным с деформациями земной поверхности, обрушением толщи пород на больших площадях техногенного горизонта ликвидируемых шахт.

9. В настоящее время реализуется Комплекс мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса, позволяющий отметить первые положительные результаты:

1) исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате ликвидации шахт;

2) создана система оперативного атмохимического мониторинга (ООО “Экологические технологии”), которая позволяет своевременно выявлять и ликвидировать очаги опасного загрязнения атмосферы “мёртвым воздухом” в подвальных помещениях жилых и нежилых зданий;

3) устранение нагрузки грузопотоков от ликвидируемых шахт на селитебную зону;

4 ) прекращение роста численности и объема породной массы отвалов, грунта в связи с ликвидацией угледобывающих предприятий.

11. Город Шахты – третий по величине город Ростовской области (после г.Ростова-на-Дону и г.Таганрога), центр Восточно-Донбасской агломерации, в соответствии с дифференциацией по численности населения относится группе больших городов, с населением от 100 до 250 тыс. человек. Решение его градостроительных проблем неразрывно связано с задачами территориального планирования всей Восточно-Донбасской агломерации, что обусловило необходимость совместной разработки генерального плана городского округа одновременно со схемой территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации).

Город Шахты является центром территориально-экономического округа. В состав Шахтинского западного территориально-экономического округа входят городские округа: Шахты, Гуково, Зверево, Новошахтинск, и муниципальные районы: Красносулинский, Усть-Донецкий, Октябрьский, Белокалитвенский (входит в состав 2-х округов). Общая численность населения Шахтинского западного территориально-экономического округа в 2016 году составляла 579,114 тыс. человек.

12. В баланс территории, в соответствии с одной из характерных особенностей шахтерских городов, входит значительное количество территорий, так называемой, внешней (пригородной) зоны (наземные производственные зоны угольных шахт, сортировочные станции железной дороги, сеть железнодорожных путей), свалки, отвалы, карьеры, кладбища, распределительные станции инженерных систем, многочисленные санитарно-защитные зоны, достигающие максимальных значений.

Особенность поселений угольной промышленности состоит в том, что территория закрытых, ликвидированных шахт не может использоваться без существенных ограничений и регламентных запрещений на размещение нового строительства (режим охраны вертикальных отвалов (сообщения дневной поверхности с ранее отработанным подземным пространством, выход шахтных вод на поверхность, выход тектонических нарушений в грунтовых пластах, выходы на поверхность «мертвого воздуха», просадки производственных участков шахт, отвалами и терриконами, возможность самовозгорания отвалов). Территориальный анализ, представленный схемой комплексной оценки территории, совмещенной со схемой планировочных и эколого-средовых ограничений, свидетельствует о значительных размерах территории ставшей непригодной для размещения объектов жилищного и промышленного назначения.

Территории, непригодные для строительного освоения (по антропогенным и природным ограничениям), в рамках действующих норм и правил, составляют 7181,78 га. Ограниченно-пригодные территории – 4707,82 га. При этом баланс пригодных и благоприятных территорий, для градостроительного освоения, составляет только 4175,7 га или 28% от общей территории в городской черте. Это характеризует город как находящийся в состоянии территориального дефицита, особенно по признаку нового строительства на пригодных и свободных от застройки территориях, что потребует изменения городской черты за период реализации концепции, развития территории города Шахты.

13. В соответствии с концепцией развития городского округа муниципального образования «Город Шахты», заложенной в генеральном плане, его территория должна увеличиться на 2520,13 га и составить 18538,0 га в контуре новой городской черты.

Новые участки, предлагаемые Генеральным планом к включению в границы территории городского округа, принадлежат Октябрьскому и Красносулинскому муниципальным районам Ростовской области. Баланс территории муниципального образования «Город Шахты», в соответствии с внесенными изменениями в Генеральный план городского округа, и утвержденными решением городской Думы города Шахты от 23.04.2015 N621, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование функциональных зон | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственная зона | 1701,1* |
| 2 | Селитебная зона | 6813,0 |
| 3 | Территория садоводческих хозяйств | 1810,0 |
| 4 | Рекреационная зона | 2174,9* |
| 5 | Озеленяемые санитарно-защитные зоны | 1180,0 |
| 6 | Территории внешнего транспорта | 490,0 |
| 7 | Прочие объекты внешней (пригородной) зоны, размещенные на территории города | 202,0 |
| 8 | Территории, непригодные для градостроительного освоения (по экологическим, горно-геологическим, гидрологическим ограничениям) | 1417,0 |
| 9 | Резервируемые территории для развития селитебной зоны | 1330,0 |
| 10 | Сеть улиц, площадей, городских дорог | 1420,0 |
|  | Итого в границах территории городского округа, предлагаемых генпланом к расширению | 18538,0 |

*Примечание: показатели откорректированы в соответствии с изменениями, внесенными проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа и правила землепользования и застройки.

14. Генеральным планом городского округа муниципального образования "Город Шахты" определено развитие территории города Шахты и его пригородных территорий на первом этапе до 2015 года, расчетный срок до 2025 года и перспективу до 2030 года.

Динамика территориального развития селитебной зоны предопределяется как ростом расчетной численности населения во времени (на расчетный и перспективный срок), так и увеличением нормы жилищной обеспеченности.

15. Показатели развития жилищного строительства в соответствии с ростом численности населения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | Расчетный срок | Перспективный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс.чел. | 235,8 | 250,0 | 280,0 |
| 2 | Жилой фонд, всего тыс.м2 | 4599,7 | 5250,0 | 7560,0 |
| 3 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 18,6 | 21,0 | 27,0 |

Учитывая достаточно плотное размещение жилой застройки во всех территориальных зонах города, практическую невозможность дополнительного уплотнения существующей застройки, новый жилой фонд намечается к размещению на свободных от застройки территориях и в пределах зон выборочной реконструкции. При этом объем нового жилищного строительства в многоэтажном фонде размещаемого в зонах выборочной реконструкции составляет 20%, а на свободных от застройки территориях 80% застраиваемых домами секционного типа, относящихся преимущественно к среднеэтажному фонду. Данное процентное соотношение относится и к вводимому в эксплуатацию жилью усадебного типа.

16. Очередность освоения территорий перспективного жилищного строительства необходимо определять с учетом возможности их рационального функционального использования, на основе рассмотрения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических и санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных и территориальных ресурсов, оценки состояния окружающей природной среды и с учетом прогноза изменения природных и других условий строительства на перспективу.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов в целях обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

17. С учетом преимущественного функционального использования и в результате градостроительного зонирования территории города подразделяются на следующие функциональные зоны:

1) жилые;

2) многофункциональные;

3) общественно-деловые;

4) коммерческие (торговые);

5) размещения объектов социальной сферы;

6) производственно-коммунальные;

7) инженерной и транспортной инфраструктуры;

8) сельскохозяйственного использования;

9) рекреационного назначения и особо охраняемых территорий;

10) специального назначения;

11) иные.

# Глава 5. Нормативные параметры жилых зон

Статья 5. Общие требования к зонам жилой застройки.

1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах. Жилые зоны должны располагаться в границах населенных пунктов.

2. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов, а также отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, гаражи и стоянки (для легковых автомобилей) принадлежащие гражданам. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами границ участков.

3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел. при средней этажности жилой застройки:

1) до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком;

2) от 4 до 8 этажей – 8 га;

3) 9 этажей и выше – 7 га.

Предварительное определение потребной селитебной территории малоэтажной жилой застройки допускается принимать при застройке домами усадебного типа с участками при доме (квартире) по таблице 4.

Таблица 4

| Площадь участка при доме, м2 | Площадь селитебной территории, га |
| --- | --- |
| 2500 | 0,29 |
| 2000 | 0,25 |
| 1500 | 0,21 |
| 1200 | 0,17 |
| 1000 | 0,15 |
| 800 | 0,13 |
| 600 | 0,11 |
| 400 | 0,08 |

Примечания:

1. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь территории увеличивается на 10 %.

2. При подсчете площади территории исключаются не пригодные для застройки территории – овраги, крутые склоны, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения.

В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции квартала жилой застройки, допускается жилая застройка смешанного типа.

4. К жилым территориям относятся также территории дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) муниципального образования «Город Шахты». Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

5. В состав жилых зон включаются:

1) зоны жилой застройки первого типа (Ж-1);

2) зоны жилой застройки второго типа (Ж-2).

Основные объекты, размещаемые в жилых зонах, в соответствии с распределением функциональных подзон, представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Функциональная подзона | Основные объекты | Этажность |
| --- | --- | --- |
| Зона жилой застройки первого типа (Ж-1) | индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадебными участками и без приусадебных участков | Не более 3-х этажей |
|  | блокированные жилые дома с приквартирными участками и без приквартирных участков |  |
|  | малоэтажные многоквартирные жилые дома |  |
| Зона жилой застройки второго типа (Ж-2) | Малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные жилые дома | От 2 и до 8 этажей |
|  | Среднеэтажные жилые дома | От 5 и до 8 этажей |
|  | Многоквартирные жилые дома среднеэтажные и повышенной этажности | от 5 и до 20 этажей |

6. В зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами разрешено размещать блокированные жилые дома без приусадебных участков и условно разрешено размещать блокированные жилые дома с приусадебными участками, индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадебными участками.

7. В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускаются размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором). Территория групп жилых домов не должна превышать 5 га.

8. В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться или проектом планировки территории (в случае комплексной реконструкции территории или формирования новых районов и кварталов) или проектом благоустройства территории по заданию на проектирование. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 7 % общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения (далее МГН).

Статья 6. Нормативные параметры жилой застройки.

1. Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел. не должна превышать 450 чел./га. При расчетной жилищной обеспеченности 30 м2/чел – 300 чел./га, при расчетной жилищной обеспеченности 40 м2/чел - 225 чел./га.

При достижении показателей жилищной обеспеченности, отличных от вышеприведенной, расчетную плотность населения следует определять по формуле:

P20 x 20

P = ------------,    где:

H

P - расчетная плотность населения элемента планировочной структуры, чел./га;

P20- показатель плотности населения, чел./га при жилищной обеспеченности в 20 м2/чел.;

20 - жилищная обеспеченность, м2/чел;

H - расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел.

При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, при соответствующем технико-экономическом обосновании плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 10%.

2. Нормативные показатели плотности застройки жилой зоны приведены в таблице 6

Таблица 6

| Жилая территориальная зона | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами повышенной этажности | 0,4 | 1,2 |
| То же реконструируемая застройка | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка блокированными жилыми домами без приквартирных земельных участков | 0,25 | 0,5 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

Примечания:

- Коэффициент застройки (Кз) и коэффициент плотности застройки(Кпз) приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

- При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземные сооружения не учитываются, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.

- Границами кварталов являются красные линии, которые определяют границы территории общего пользования;.

- При реконструкции сложившихся кварталов жилых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 20 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

3. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и бытовых разрывов, а для усадебной застройки - также с учетом зооветеринарных требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами инсоляции и освещенности.

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

4. Расстояние от многоквартирного жилого дома до границы земельного участка должно быть не менее 3.0 м для зданий до 3-х этажей, и не менее 4.0 м для зданий высотой более 3-х этажей при соблюдении противопожарных и других расстояний до зданий и сооружений смежной застройки.

При отсутствии смежного землепользователя или при блокировке с существующим зданием допускается размещение многоквартирного жилого дома по границе земельного участка при соблюдении противопожарных и других расстояний до зданий и сооружений смежной застройки.

Статья 7. Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

1. Предельно допустимые показатели плотности застройки (Кз и Кпз) земельного участка на территории жилой зоны при малоэтажной застройке приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Тип застройки | Размер земельного участка, м2 | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка одно-, квартирными домами с земельным участком | Более 1000 | 0,65 | 1.0 |
|  | До 1000 | 0,65 | 1.0 |
| Застройка блокированными 2-4 квартирными домами с земельными участками | 800 | 0,65 | 1.0 |
|  | 600 | 0,65 | 1.0 |
|  | 500 | 0,65 | 1.0 |
|  | 400 | 0,65 | 1.0 |
|  | 300 | 0,65 | 1.0 |
| Многоквартирная застройка блокированного типа | 200 | 0,80 | 1.2 |

При размерах приквартирных земельных участков менее 200 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

2. Удельный вес озеленения территории участков малоэтажной застройки должен составить в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 25 %.

3. На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 т.

4. Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства формируется как из отдельно стоящих зданий, так и пристроенных к жилым домам предприятий комплексного обслуживания населения.

Перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах, которые находятся в нормативном удалении от обслуживаемой территории.

5. На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты обслуживания городского значения, а также места приложения труда, размещение которых разрешено в жилых зонах. При размещении объектов обслуживания необходимо учитывать имеющиеся на соседних территориях учреждения и предприятия при соблюдении нормативных радиусов доступности.

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещение учреждений и предприятий с использованием индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными или пристроенными к жилым домам с размещением преимущественно на первом и в цокольном этажах и с оборудованием изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2.

Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту бытовой техники, ателье, а также с помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

6. Жилые дома на территории малоэтажной застройки следует располагать с отступом от красных линий. Усадебный, одно- и двухквартирный дом, а так же от хозяйственные постройки и автостоянки закрытого типа должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 метра.

В отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилых домов, а так же автостоянок закрытого типа по красной линии улиц.

Минимальный отступ от жилого дома до границы, разделяющей смежные земельные участки – 1 м при условии соблюдения противопожарных норм и норм по инсоляции.

7. В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от жилых домов и строений, хозяйственных построек, а также зданий и сооружений общего пользования до границ участков следует принимать в соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

8. Накопитель сточных вод (выгребная яма) должна располагаться на территории участка. Расстояние от накопителя сточных вод (выгребная яма) и надворных уборных должно быть не менее:

1) от жилых домов – 5,0 м,

2) от границы смежного земельного участка – 3,0 м,

3) от центрального водопровода  - 10,0 м.

9. Минимальный отступ от границы соседнего участка составляет:

1) до построек для содержания животных, скота и птицы – 4,0 м;

3) до других построек (бани, гаража, летней кухни, сарая и др.) – 1,0 м;

4) до стволов высокорослых деревьев – 4,0 м;

5) до стволов среднерослых деревьев – 2,0 м;

6) до кустарника – 1,0 м.

Помещения для содержания животных, скота и птицы должны размещаться не ближе 15 метров до жилых домов, кухонь, веранд и не ближе 50 метров до стен многоквартирных жилых домов, разрешенное количество животных, скота и птицы устанавливается Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты.

9. Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, располагаются обособленно от кварталов индивидуальной жилой застройки и их площадь должна быть не менее 800 м2.

10. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены.

Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

11. На садовых и дачных участках содержание крупного рогатого скота, свиней, лошадей запрещено. На садовых участках расстояние от построек для содержания мелкого скота и птицы до жилого здания должно быть не менее 12 метров; до границы смежного земельного участка – 4 метра.

Статья 8. Застройка многоквартирными жилыми домами.

1. Нормативный размер земельного участка определяется в зависимости от площади земельного участка, занятого непосредственно жилыми зданиями, а также прилегающими к ним территориями, необходимыми для обеспечения их функционирования (обслуживания).

Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно обособленный комплекс недвижимости (кондоминиум и другие), должен содержать следующие элементы территорий:

1) территории под жилыми зданиями;

2) проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

3) открытые площадки для временного хранения автомобилей, гаражи, подземные или надземные здания парковок (обязательно наличие хотя бы одного из перечисленных условий);

4) придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей;

5) хозяйственные площадки.

2. Нормативный размер земельного участка при развитии застроенных территорий рассчитывается в соответствии с формулой по показателям таблицы 8:

S норм. = S общ. х Узд,

где S норм. - нормативный размер земельного участка, м2;

S общ. - общая площадь жилых помещений в проектируемом комплексе.

Таблица 8

| Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на свободной территории- Узд. - удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности. |
| --- |
| Жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |
| 18 | 0,92 |
| 20 | 0,83 |
| 23 | 0,72 |
| 25 | 0,66 |
| 30 | 0,55 |
| 40 | 0,41 |
| 50 | 0,33 |

3. Нормативный размер земельного участка при размещении жилых домов на реконструируемой территории определяется по показателям таблицы 9.

Таблица 9

| Нормативный коэффициент для определения необходимой площади земельного участка, при размещении жилых домов на обособленном земельном участке на реконструируемой территории - Узд., - удельный показатель земельного участка, приходящийся на 1 м2 общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности. |
| --- |
|  | этажность |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел. | Удельный показатель площади земельного участка в расчете на 1 м2 площади жилых помещений жилого дома, размещаемого на земельном участке |
| 18 | 1,5 | 1,09 | 0,82 | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 |
| 20 | 1,35 | 0,98 | 0,74 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,32 |
| 25 | 1,08 | 0,78 | 0,59 | 0,51 | 0,47 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
| 30 | 0,9 | 0,65 | 0,49 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 |
| 35 | 0,77 | 0,56 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
| 40 | 0,68 | 0,49 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |

4. На участках с высокой плотностью жилой застройки, участках, находящихся в зоне сложившейся застройки, рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

1) перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки при соблюдении пешеходной доступности;

2) использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от указанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта;

3) вертикального озеленения, крышного озеленения.

5. Удельные показатели элементов благоустройства дворовой территории и минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,0 -2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 40 |
| Для стоянки автомашин | табл.12.15 | табл.12.19 |

Примечания:

- хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

- расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой, до окон жилых зданий, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

- расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

- расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик, но не менее 10.0 м.

- расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

- не менее 40 % дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия.

- допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок:

а) для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения;

б) для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше.

6. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для: отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

7. Обеспеченность машиноместами для постоянного хранения индивидуального транспорта (в том числе и гостевые стоянки) предусматривается в соответствии с таблицей 34, приведенной в части 3 статьи 30 настоящих Нормативов.

8. На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки общественных организаций.

9. В жилых зданиях не допускается размещение объектов общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека, в том числе:

1) специализированные магазины москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки;

2) помещения, в том числе магазины с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной упаковке, пиротехнических изделий;

3) магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

4) специализированные рыбные магазины;

5) склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме складских помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих эвакуационные выходы, изолированные от эвакуационных путей жилой части здания (правило не распространяется на встроенные автостоянки);

6) все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов;

7) предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2);

8) бани и сауны;

9) предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2, все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино;

10) прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

11) автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2;

12) общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных услуг;

13) встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;

14) производственные помещения (кроме  помещений категорий "В" и "Д" для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ, а также мастерских  реставрационных  и народных промыслов);

15) зуботехнические лаборатории, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории;

16) диспансеры всех типов;

17) дневные стационары диспансеров и стационары частных клиник - травмопункты, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи;

18) дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приема;

19) отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии, рентгеновские кабинеты, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринарные клиники и кабинеты.

10. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий не менее 5 метров. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

11. Для достижения стилевого единства фасадов зданий и сооружений их цветовые решения, декоративные ограждения балконов, лоджий, архитектурные и инженерно-технические решения по коммуникационным блокам размещаемых на главных фасадах (сплит-систем, воздухозаборников центрального кондиционирования и тому подобное) должны разрабатываться с учетом технических требований и окружающей застройки улицы. Порядок размещения и содержания инженерного оборудования на фасадах зданий устанавливается Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты, нормативными правовыми Актами Администрации города Шахты и настоящими Нормативами.

12. Учитывая климатические условия города Шахты, лоджии, веранды и балконы в квартирах вдоль магистральных улиц общегородского значения, а так же в границах исторического центра города Шахты при новом строительстве и при реконструкции объектов капитального строительства следует проектировать остекленными с соблюдением технических и административных регламентов. Остекление должно быть открывающимся. Разрезка оконных блоков и витражей должна быть выполнена в едином стилевом решении.

Допускается предусматривать французские балконы без остекления при соблюдении условия, что последующая эксплуатация таких летних помещений будет осуществляться в неостекленном виде.

13. Самовольное остекление и изменение фасадов жилых домов собственниками квартир запрещено. Порядок остекления балконов и лоджий регламентируется Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты и Административным регламентом.

14. Содержание скота и птицы в кварталах многоквартирной жилой застройки, в том числе на земельных участках застраиваемых и застроенных блокированными жилыми домами в городе Шахты запрещено. Содержание скота и птицы на территории индивидуальной жилой застройки, на земельных участках предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства устанавливается Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты, а также положениями частей 8, 9 статьи 7 настоящих Нормативов.

Статья 9. Нормативы жилищной обеспеченности.

1. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории муниципального образования «Город Шахты» и отдельным ее микрорайонам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе жилья, строящегося за счет средств населения. Для расчетов укрупненных показателей среднюю жилищную обеспеченность следует принимать 20 м2.

2. Нормы предоставления минимальной площади жилого помещения по договору социального найма на территории города Шахты определяются Решением Городской Думы города Шахты.

3. Для жилищного строительства, ведущегося на коммерческой основе, жилищная обеспеченность устанавливается на основе задания на проектирование. Ориентировочная структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта приведена в таблице 11.

Таблица 11

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома (квартиры) в расчете на одного человека, м2 | Формула заселения жилого дома и квартиры |
| --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес – класс) | 40 - 45 | k = n +1 k = n + 2 |
| Стандартный (эконом – класс) | 30 - 35 | k = n k = n + 1 |
| Социальный (муниципальное жилище) для расчетов в проектах | 20 на перспективу в соответствии с изменением законодательства | k = n – 1 k = n |
| Специализированный | В соответствии со специальными нормами и правилами | k = n – 2 k = n – 1 |

Примечания:

- k – общее число жилых комнат в квартире; n – численность проживающих людей;

- указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения;

- конкретная площадь жилого дома в расчете на одного человека уточняется заданием на проектирование;

- расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки не нормируются.

# Глава 6. Нормативные параметры зон многофункциональной застройки

Статья 10

1. Предельно допустимые показатели плотности застройки (Кз и Кпз) зоны многофункциональной застройки приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Зона многофункциональной застройки | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |

Примечания:

- коэффициент застройки (Кз) и коэффициент плотности застройки (Кпз) приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства;

- при подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземные сооружения не учитываются, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства;

- границами кварталов являются красные линии;

- при реконструкции сложившихся кварталов зон многофункциональной застройки (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 20 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

2. Здания в зоне многофункциональной застройки рекомендуется размещать, как правило, с отступом от красных линий не менее 5 метров, при этом элементы здания: ступени, пандусы, площадки – не должны выходить за пределы красных линий.

3. Для реконструируемых зданий допускается размещение ступеней, пандусов, площадок за красной линией при условии, что ширина пешеходной зоны будет не менее 4.0 м.

# Глава 7. Нормативные параметры общественно-деловых зон

Статья 11

1. Предельно допустимые показатели плотности застройки (Кз и Кпз) общественно-деловых зон приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Общественно-деловые зоны | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- |
| Общественно-деловая застройка | 0,8 | 2,4 |

Примечания:

- коэффициент застройки (Кз) и коэффициент плотности застройки (Кпз) приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройств;

- при подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземные сооружения не учитываются, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройств;.

- границами кварталов являются красные линии, определяющие границы территории общего пользования;

- при реконструкции сложившихся кварталов общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений, организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций начального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 20 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

2. Здания в общественно-деловой зоне рекомендуется размещать, как правило, с отступом от красных линий не менее 5 метров, при этом элементы здания: ступени, пандусы, площадки – не должны выходить за пределы красных линий.

3. Для реконструируемых зданий допускается размещение ступеней, пандусов, площадок за красной линией при условии, что ширина пешеходной зоны будет не менее 4.0 м.

# Глава 8. Нормативные параметры коммерческих (торговых) зон

Статья 12

1. Зоны коммерческой (торговой) застройки формируются как специализированные центры городского значения - ярмарки, вещевые рынки и рынки сельхозпродукции, рынки строительных материалов, авторынки, крупные торгово-развлекательные центры которые размещаются как в пределах застроенной территории, так и за ее пределами.

При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегающую застройку.

2. Нормы парковки – 1 машиноместо на 20 м2 торговой площади, 1 машиноместо на 3 торговых места на рынке. Допускается 50% парковок размещать за пределами границ земельного участка по согласованию с органами местного самоуправления.

# Глава 9. Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.

Статья 13. Общие требования к производственным зонам, зонам транспортной и инженерной инфраструктуры.

1. На территории города Шахты не допускается размещение промышленных объектов и производств  I  класса опасности.

В состав	производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры включаются:

1) коммунальные зоны - зоны размещения  коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) промышленные зоны - зоны размещения промышленных предприятий, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной 50 м и более, а также железнодорожных подъездных путей;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

В производственных зонах допускается размешать индустриальные (промышленные) парки.

2. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны, следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения: прилегающих районов от опасных   воздействий   и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

3. В пределах производственных и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать: жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории  садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования согласно санитарным правилам и нормам.

4. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

При проектировании предприятий необходимо предусматривать размещение производств, на которых возможно применение труда инвалидов и МГН, и обеспечение доступности этих производств.

5. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосферу, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом, а также с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

В составе производственных зон могут формироваться промышленные зоны, предназначенные для размещения промышленных предприятий в зависимости от санитарной     классификации производств, научно-производственные, коммунально-складские.

6. Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

7. Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий) в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % всей территории промышленных зоны.

8. Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (при отсутствии ограждения - в соответствующих ему условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. К занятым территориям относятся резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

9. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13 330.2011.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

10. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2. l/ 2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с утвержденной методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно­планировочных условий, %:

до     300 м...................................................................................60;

св.  300 » 1000 м..........................................................................50;

» 1000  »  3000 м..........................................................................40;

» 3000 м........................................................................................20.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

11. Размещение складов нефти и нефтепродуктов, сжиженных газов, взрывчатых материалов и складов, сильно действующих ядовитых веществ на территории муниципального образования «город Шахты» не допускается.

12. В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опасные производства и связанные с ними образовательные организации, реализующие программы высшего и среднего профессионального образования, гостиницы, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.

Состав научно-производственных зон и условия размещения отдельных научно-исследовательских институтов и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на окружающую среду.

При размещении опытных  производств, не требующих   санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.

13. На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

При размещении складов всех видов необходимо максимально использовать подземное пространство. Размещение объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих использование подземного пространства в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

14. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

15. Линии электропередач, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям на территориях не занятых сельскохозяйственным использованием.

16. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

17. Параметры развития улично-дорожной сети устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:

1) ширина в красных линиях для проектируемых и реконструируемых улиц и проездов принимается равной:

а) для магистральных улиц общегородского и районного значения - от 30 до 80 м;

б) для жилых улиц - от 20 до 30 м;

в) для остальных улиц и проездов - от 15 до 25 м.

2) не допускается сужение ширины улицы в красных линиях за нижний предел, установленный для категории улицы.

18. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать санитарным правилам и нормам.

19. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Новые сортировочные станции железных дорог общей сети не допускается размещать в пределах города.

20. Пересечения железнодорожных линий между собой и другими транспортными путями (городскими дорогами, трамвайными и троллейбусными линиями) следует предусматривать в соответствии с СП119.13330 и СП 227.13260 00.

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.

Статья 14 . Нормативные параметры производственных зон.

1. Территорию предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие подзоны:

- предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

- производственную – для размещения основных производств;

- подсобную – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

- складскую – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта.

2. Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, не должна превышать показателей, приведенных в таблице 14.

Таблица 14

| Производственная территориальная зона | Коэффициент застройки Кз | Коэффициент плотности застройки Кпз |
| --- | --- | --- |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная* | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон

Примечания:

1) для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов.

2) при подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземные сооружения не учитываются, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие виды благоустройства.

3) границами кварталов являются красные линии, определяющие границы территории общего пользования.

3. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания города, определяются на основе расчета. Рекомендуемые нормы приведены в таблицах 15-17.

Рекомендуемые размеры земельных участков для размещения складов строительных материалов, складов твердого топлива приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Общетоварные склады | Площадь складов, м2 | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных складов | 77 | 310* 2100 |
| Непродовольственных складов | 217 | 740* 4900 |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажа 6м).

Примечания:

1) площадь и размеры земельных участков приведены на 1 тыс. чел.

2) при размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

3) в зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 %.

4. Уровень товарных запасов для общетоварных складов определяется требованиями рынка, рекомендуемые площади земельных участков для размещения общетоварных складов приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Специализированные склады | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190* 70 |
| Фруктохранилища | 17 | 1300* 610 |
| Овощехранилища | 54 |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

Примечание:

вместимость и размеры земельных участков приведены на 1 тыс. человек.

Вместимость складов и размеры площади земельных участков при выращивании в данном районе овощей и фруктов принимается с коэффициентом 0,6 соответственно.

Размеры санитарно-защитных зон для хранения картофеля-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

5. Рекомендуемые размеры земельных участков для размещения складов строительных материалов, складов твердого топлива приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Склады | Размеры земельных участков, м2 |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: угля дров | 300 300 |

Примечание:

размеры земельных участков складов для хранения строительных материалов и твердого топлива приведены на 1 тыс. человек.

# Глава 10. Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Статья 15. Общие требования к зонам рекреационного назначения и зонам особо охраняемых природных территорий.

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, городскими садами, прудами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. В пределах черты города выделяются зоны особо охраняемых природных территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

На территории зон рекреационного назначения и зон, особо охраняемых природных территорий, не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

3. Время доступности городских и районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, не более 30 мин.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

4. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее, размещаемых:

1) по оси улиц ………………………………………………………..….18м;

2) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой.….10м.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения элемента улично-дорожной сети и окружающей застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.

5. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |
| --- | --- |
|  | ствол дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| - газопровод, канализация | 1,5 | - |
| - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| - водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1) приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра;

2) расстояние от воздушных линий электропередачи (ВЛ) до деревьев следует принимать по ПУЭ (6-е и 7-е изд.);

3) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

6. Наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать на основании задания на проектирования.

7. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

8. Для отдельных участков земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, решениями органов местного самоуправления полностью или частично может ограничиваться хозяйственная деятельность, могут устанавливаться особо охраняемые природные территории (ООПТ). Градостроительный регламент разрешенного использования таких участков устанавливается правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты», отражается на карте (схеме) градостроительного зонирования территории города.

9. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ) могут отражаться на карте зон с особыми условиями использования территорий, границы которых могут формировать средозащитные, ландшафтообразующие функции составлять,  территории природного комплекса (далее ПК) города.

Статья 16. Нормативные параметры зон рекреационного назначения.

1. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров следует принимать в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19

| Озеленение территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека |
| --- | --- |
| Общегородские | 10 |
| Жилых районов | 6 |

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.

Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков планировочных районов - не более 15 мин.

2. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:

1) для городских парков………….100;

2) парков зон отдыха……………….70;

3) лесопарков (городских лесов)…. 10.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Площадь территории парков садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).

3. Ориентировочные размеры детских парков следует принимать из расчета 0,5 м2 на одного человека, включая площадки и спортивные сооружения.

4. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.

5. Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). При трассировке путей для МГН следует обеспечивать их освещение и не превышать уклоны: продольный - не более 8 %, поперечный - не более 2 %, ширину дорожки - не менее 1 м, а также предусматривать карманы для отдыха  и разворота коляски через каждые 100 - 150 м.

Статья 17. Зоны сельскохозяйственного использования.

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

а) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

б) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах городской черты муниципального образования «Город Шахты», могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества.

3. В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями и сооружениями, используемыми для хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, могут входить территории, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного использования.

4. Зоны размещения объектов сельскохозяйственного использования муниципального образования «Город Шахты» могут размещаться только в соответствии с функциональным зонированием, установленным Генеральным планом городского округа муниципального образования «Город Шахты».

5. В зонах сельскохозяйственного использования на территории города Шахты могут размещаться предприятия по хранению и первичной обработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, материальные склады, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

Размещение объектов сельскохозяйственного использования на землях, занятых, защитными и другими лесами первой группы, не допускается.

6. Не допускается размещение объектов сельскохозяйственного использования:

1) на площадках залегания полезных ископаемых без согласования с органами Государственного горного надзора;

2) на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

7. Размещение сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений в защитных зонах особо охраняемых природных территорий (зонах регулирования застройки, которые могут устанавливаться дополнительно для обеспечения сохранности природного объекта и природного ландшафта), только если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не будет угрожать их сохранности и не нарушат их природных условий. Условия намечаемых к размещению объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории.

8. При размещении объектов сельскохозяйственного использования на прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок зон должны приниматься не менее чем на 0,5м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Для предприятий со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

9. При размещении объектов сельскохозяйственного использования в районе расположения радиостанций, и объектов специального назначения расстояние от проектируемых зон до указанных объектов следует принимать в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением санитарно-защитных зон указанных объектов.

10. Проектируемые сельскохозяйственные здания и сооружения следует объединять в соответствии с особенностями производственных процессов, одинаковых для данных объектов, санитарных и противопожарных требований, грузооборота, видов обслуживающего транспорта, потребления воды, тепла, электроэнергии, организуя при этом участки:

1) общих объектов подсобных производств;

2) складов.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

11. Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственного назначения в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать по таблицам СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

12. Теплицы и парники следует проектировать на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников основные сооружения следует группировать по функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

13. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует размещать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

14. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства, для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур) проектируются в соответствии с требованиями СП 31.13330.2010.

# Глава 11. Зоны размещения объектов социальной сферы

Статья 18. Общие требования к зонам размещения объектов социальной сферы.

1. К учреждениям и предприятиям социальной сферы относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее учреждения и предприятия обслуживания).

2. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры городских округов и поселений, деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания с учетом следующих факторов:

1) приближения их к местам жительства и работы;

2) увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.

3. При формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повседневного, периодического и эпизодического обслуживания:

1) повседневного обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

2) периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

3) эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

4. При определении числа, состава и вместимости учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения не более 2 ч и туристов. Количество может уточняться заданием на проектирование.

5. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных учреждений для МГН.

6. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) следует принимать в соответствии с таблицей 20 настоящей статьи Нормативов.

Таблица 20

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения: - в многоэтажной жилой застройке - в малоэтажной жилой застройке | 300 500 |
| Общеобразовательные школы - в многоэтажной жилой застройке - в малоэтажной жилой застройке | 500 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий - в многоэтажной жилой застройке - в малоэтажной жилой застройке | 500 800 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы в городских округах и поселениях | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни: - в многоэтажной жилой застройке - одно-, двухэтажной застройке | 500 800 |
| Аптеки - в многоэтажной жилой застройке - в малоэтажной жилой застройке | 500 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: - в многоэтажной жилой застройке - одно-, двухэтажной застройке | 500 800 |
| Отделения связи и филиалы банков - в многоэтажной жилой застройке - в малоэтажной жилой застройке | 500 800 |

Примечания:

1) указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специализированные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т. п.);

2) радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т.п.) принимается по заданию на проектирование.

7. При разработке и корректировке генерального плана города размещение дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального образования, средних и высших учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящей главы. Через территории указанных учреждений, не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского значения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). Исключения составляют существующие сети и сложившаяся градостроительная ситуация. Расстояния от территории учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

8. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 21 и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Таблица 21

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций |
| Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 | по нормам инсоляции и освещенности |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20* | 50 |
| Пожарные депо | 10 | см.п.п.2 | см.п.п.2 |
| Кладбища традиционного захоронения | 6 | 500, 300, 100 в зависимости от площади |
| Крематории |  | 500-1000 в зависимости от мощности |
| Кладбища для погребения после кремации |  | 100 |

* с окнами и входами.

Примечания:

1) расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.

2) после закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.

3) приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

4) на земельном участке медицинской организации стационарного типа необходимо предусматривать отдельные въезды:

а) в зону неинфекционных лечебных корпусов;

б) в зону инфекционных лечебных корпусов;

в) хозяйственный (хозяйственный въезд может быть совмещен с подъездом к патолого-анатомическому корпусу).

Статья 19. Объекты образования.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Дошкольные образовательные организации: |  |  |  | При вместимости, м2/место: до 100 мест – 40, свыше 100 – 35, в комплексе свыше 500 мест – 30. Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 25 %, при размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 % |
| - общего типа | мест/1000 человек | - при охвате 85 % – 69; - при охвате 100 % – 81 | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 300 м; при одно-, двухэтажной застройке – 500 м |  |
| - специализированного типа | мест/1000 человек | 3 % от численности детей 1-6 лет | по заданию на проектирование |  |
| - оздоровительные | мест/1000 человек | 12 % от численности детей 1-6 лет | то же |  |
| Крытые бассейны для дошкольников | мест/1000 человек | по заданию на проектирование | не нормируется | по заданию на проектирование |
| Общеобразовательные учреждения: - начального общего образования (I ступень); - основного общего образования (II ступень); - среднего общего образования) образования (III ступень) | мест/1000 человек | 99 | Радиус пешеходной доступности 500 м | При вместимости, м2/место: до 400 мест – 50; 400-500 мест – 60; 500-600 мест – 50; 600-800 мест – 40; 800-1100 мест – 33; 1100-1500 мест – 21; 1500-2000 мест – 17; св. 2000 мест – 16. Возможно уменьшение в условиях реконструкции на 20 % |
| Школы-интернаты | мест/1000 человек | по заданию на проектирование | не нормируется | При вместимости, м2/место: 200-300 мест – 70; 300-500 мест – 65; 500 и более мест – 45. |
| Межшкольный учебно-производст-венный комбинат | мест/1000 человек | 8 % от численности школьников | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. | не менее 2 га на объект, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га |
| Образовательные учреждения дополнительного образования детей: | мест/1000 человек | 10 % общего числа школьников, в том числе: |  | по заданию на проектирование |
| - дворец (дом) творчества школьников | мест/1000 человек | 3,3 % | то же |  |
| - станция юных техников | мест/1000 человек | 0,9 % | то же |  |
| - станция юных натуралистов | мест/1000 человек | 0,4 % | то же |  |
| - станция юных туристов | мест/1000 человек | 0,4 % | то же |  |
| - детско-юношес-кая спортивная школа | мест/1000 человек | 2,3 % | то же |  |
| - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | мест/1000 человек | 2,7 % | то же |  |

Статья 20. Объекты здравоохранения.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47. Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) – 0,85 (из общего числа коек в стационарах). Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч. | При вместимости, м2/койку (без учета площади автостоянок): до 60 коек – 300; 61-200 коек – 200; 201-500 коек – 150; 501-700 коек – 100; 701-900 коек – 80; 901 и более коек – 60 Для новых лечебных корпусов на территории действующего стационара допускается уменьшать, но не более чем на 20 % |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47. Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5 | не нормируется | то же |
| Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч. | по заданию на проектирование |
| Хосписы | коек/1000 человек | 0,05, но не менее 1 объекта на 400 тыс. чел. | то же | 130 м2 / койку |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену / 1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 | Радиус пешеходной доступности 1 000 м | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: - для отдельно стоящих – 0,3 га на объект; - для встроенных – 0,2 га на объект |
| Консультативно-диагностический центр | объект | по заданию на проектирование | не нормируется | 0,3-0,5 га на объект |
| Кабинеты врачей общей (семейной) практики | объект | то же | то же | - |
| Станция (подстанция) скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс. чел. | Радиус доступности 15 мин. на специальном автомобиле | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект |
| Аптека | объект | 1 на 20 тыс. чел. | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двух-этажной застройке – 800 м | 0,02-0,03 га на объект |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади / 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 | то же | - |
| Детские лагеря | мест/1000 человек | по заданию на проектирование | не нормируется | 150-200 м2/место |
| Молодежные лагеря | мест/1000 человек | то же | то же | 140-160 м2/место |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | мест/1000 человек | то же | то же | 175-200 м2/место |
| Дачи дошкольных организаций | мест/1000 человек | то же | то же | 120-140 м2/место |

Статья 21. Объекты культуры и искусства.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади / 1000 человек | 50-60 | Радиус пешеходной доступности 500 м | по заданию на проектирование |
| Культурно-досуго-вые учреждения клубного типа | зрительских мест/1000 человек | 15 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч. | то же |
| Общедоступная универсальная библиотека | объект | 1 на 10 тыс. чел. | то же | то же |
| Детская библиотека | объект | 1 на городской округ | то же | то же |
| Музеи | объект | 4-5 на городской округ | то же | то же |
| Выставочные залы, галереи | объект | 2 на городской округ | то же | то же |
| Театры | зрительских мест/1000 человек | 5-8 | то же | то же |
| Концертные залы, филармонии | объект | 1 на городской округ | то же | то же |
|  | мест/1000 человек | 3,5-5 |  |  |
| Цирки, цирковые организации | объект | 1 на городской округ | то же | то же |
|  | мест/1000 человек | 3,5-5 |  |  |
| Кинотеатры | объект | 1 на 100 тыс. чел. | то же | то же |
|  | мест/1000 человек | 25-35 |  |  |
| Парки культуры и отдыха | объект | 1 на 100 тыс. чел. | то же | то же |
| Культурно-развлекательные киноконцертные комплексы | объект | по заданию на проектирование | то же | то же |
| Танцевальные залы | мест/1000 человек | 6 | то же | то же |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест/1000 человек | 6-9 | то же | то же |
| Культовые здания православных верующих | объект | 1 на 10 тыс. чел. | то же | то же |
| Прочие культовые здания | объект | по заданию на проектирование | то же | то же |

Статья 22. Объекты физической культуры и массового спорта.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) | м2 / 1000 человек | 1949,4 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. | по заданию на проектирование |
| Спортивные залы, всего в том числе: - общего пользования; - специализированные | м2 площади пола зала / 1000 человек | 350 60-80 190-220 | то же | то же |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади / 1000 человек | 70-80 | то же | то же |
| Бассейн общего пользования | м2 зеркала воды / 1000 человек | 20-25 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч. | то же |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала / 1000 человек | 10 | то же | 1,0-1,5 га на объект |
| Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе универсальные игровые залы, плавательные бассейны и крытые ледовые арены | мест / 1000 человек | по заданию на проектирование | не нормируется | по заданию на проектирование |

Статья 23. Объекты, необходимые для обеспечения населения общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами торговли, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Торговые объекты, всего в том числе: - продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | м2 торговой площади / 1000 человек | 280 (100)* 100 (70)* 180 (30)* | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке – 800 м | При площади торговых объектов, га на 100 м2 торговой площади: до 250 м2 торг. площ. – 0,08; 250-650 м2 торг. площ. – 0,08-0,06; 650-1500 м2 торг. площ. – 0,06-0,04; 1500-3500 м2 торг. площ. – 0,04-0,02; свыше 3500 м2 торг. площ. – 0,02. Торговые центры при численности обслуживаемого населения, га на объект: 4-6 тыс. чел. – 0,4-0,6; 6-10 тыс. чел. – 0,6-0,8; 10-15 тыс. чел. – 0,8-1,1; 15-20 тыс. чел. – 1,1-1,3. |
| Магазин кулинарии | м2 торговой площади / 1000 человек | 6 (3) | то же | то же |
| Рыночные комплексы | м2 торговой площади / 1000 человек | 24 | не нормируется | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади в зависимости от вместимости: до 600 м2 торг. площ. – 14; свыше 3000 м2 торг. площ. – 7 |
| Мелкооптовый, оптовый рынок, ярмарка, база продовольствен-ной продукции | м2 торговой площади / 1000 человек | по заданию на проектирование | то же | по заданию на проектирование |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами общественного питания, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Объекты общественного питания | мест/1000 человек | 40 (8)* | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке – 800 м | При вместимости, га на 100 мест: до 50 мест – 0,2-0,25; 50-150 мест – 0,15-0,2; свыше 150 мест – 0,1 |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами бытового обслуживания, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование объектов | Единица измерения | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Объекты бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | рабочих мест / 1000 человек | 9 (2)* 5 (2)* | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке – 800 м | При мощности объекта, га на 10 рабочих мест: 10-50 рабочих мест – 0,1-0,2; 50-150 рабочих мест – 0,05-0,08; свыше 150 рабочих мест – 0,0-0,04 |
| Прачечные, всего в том числе: - прачечные самообслуживания; - фабрики- прачечные | кг белья в смену | 120 (10)* 10 (10)* 110 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. | 0,1-0,2 га на объект 0,5-1,0 га на объект |
| Химчистки, всего в том числе: - химчистки самообслуживания; - фабрики-химчистки | кг вещей в смену | 11,4 (4)* 4 (4)* 7,4 | то же | 0,1-0,2 га на объект 0,5-1,0 га на объект |
| Банно-оздорови-тельный комплекс, баня, сауна | помывочных мест/1000 человек | 5 | то же | 0,2-0,4 га на объект |
| Производственные предприятия централизованного вы-полнения заказов | объект | 4 | Радиус пешеходно-транспортной доступности 1 ч. | 0,52-1,2 га на объект |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

Статья 24. Транспорт и улично-дорожная сеть.

1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

2. Зоны транспортной инфраструктуры, предназначенные для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, а также, санитарно-защитные зоны, санитарные отступы, зоны специального охранного назначения устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Нормативов и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты».

3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

4. В местах массового посещения (железнодорожные, автобусные вокзалы, рынки, крупные торговые центры и другие объекты) предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

Статья 25. Внешний транспорт.

1. Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью, обеспечивающую высокий уровень комфорта и безопасности перевозки пассажиров, экономичность строительства, эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также с учетом рациональности сочетания местных и транзитных перевозок.

2. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и региональными нормативными документами Ростовской области в сфере градостроительной деятельности.

Статья 26. Железные дороги.

1. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирский вокзал с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта.

2. Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утвержденными Министерством путей сообщения Российской Федерации в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.

3. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определен Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог".

4. Размеры земельных участков зон охранного назначения определяют рельеф и особые природные условия местности, необходимость создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, необходимость поэтапного развития в будущем железных дорог, узлов, станций и отдельных объектов железнодорожного транспорта.

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, но для них устанавливаются особые условия землепользования и застройки.

5. Установленные санитарно-защитные зоны для железных дорог отражают в Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты». Дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов вне границ города.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 процентов площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

6. Новые грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта следует проектировать исключительно за пределами селитебной территории.

7. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаро- и взрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации в жилых помещениях зданий первой линии застройки.

8. Жилая застройка должна быть отделена от железнодорожной линии и станции защитной зоной шириной не менее 200 м; для железнодорожных линий I и II категорий - не менее 150 м; для железнодорожных линий III и IV категорий и не менее 100 м от станционных путей, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железнодорожной линии в выемке или устройства вдоль линии шумозащитных экранов минимальные значения ширины защитной зоны могут быть уменьшены на основании акустического расчета, но не более чем на 50 м.

9. Для однопутных линий железнодорожного транспорта местного значения, используемых для подъезда к отдельным промпредприятиям, устанавливается санитарный разрыв. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и других) в соответствии с требованиями санитарных норм и правил Российской Федерации, но не менее 10,0 м до границ индивидуальной жилой застройки и не менее 15,0 м до многоквартирной жилой застройки.

Статья 27. Автомобильные дороги.

1. Ширина полос и размеры земельных участков, отводимых для размещения автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории улиц и дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» и положениями части 17 статьи 13 настоящих Нормативов.

Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду.

2. Федеральным законом от 8 ноября 2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определены прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

3. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцами автомобильной дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и вышеназванным Федеральным законом (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных сетей требуется выдача разрешения на строительство).

Статья 28. Сеть улиц и дорог.

1. Улично-дорожную сеть муниципального образования «Город Шахты» (далее УДС) следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 29.

Таблица 29

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского и районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения: - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |

2. Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 30.

| Таблица 30 |
| --- |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наиболь-ший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус верти-кальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус верти-кальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| Магистральные улицы общегородского значения | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3.0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |

Примечания:

1) ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 30-80; улиц и дорог местного значения - 15-30.

2) значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

3) для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75м.

4) в ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

5) в условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

6) при непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

7) при поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

8) при проектировании магистральных улиц и дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

3. Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 31 и 32.

Таблица 31

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецавтотранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля УДС - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т. п. | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-гo классов районного значения и жилых улицах Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

Таблица 32

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, % | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 | 250 | - |
| Проезды: - основные -второстепенные | 40 30 | 3,0 3,5 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 600 600 | 250 200 | 1,0 0,75 |
| Велосипедные дорожки: - в составе поперечного профиля УДС - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т. п. | - 20 | 1,50* 1,00** 1,50* 1,00** | 1-2 2 1-2 2 | 25 25 | 70 70 | - - | - - | - - |

* При движении в одном направлении;

** При движении в двух направлениях.

4. Главные улицы (магистральные улицы районного значения, основные улицы в зонах жилой застройки) являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территорий жилой застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не должны осуществлять пропуск транзитных транспортных потоков.

5. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Структура дорожной сети жилого квартала (микрорайона) должна обеспечивать беспрепятственное передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий.

6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.

7. Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Для прокладки инженерных сетей и коммуникаций необходимо предусматривать полосы озеленения или технических коммуникаций шириной не менее 3,5м.

8. Для проезжей части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и для тупиковых проездов протяженностью до 150м допускается проектировать тротуар по одной стороне при ширине проезда не менее 5,5м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 9м.

9. На второстепенных улицах и проездах шириной проезжей части 3,5 м следует предусматривать разъездные площадки размером 7м х 15м через каждые 200м.

Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:

1) для проезжей части - минимальный - 10 %о, максимальный - 30 %о;

2) для тротуара - минимальный - 5 %о, максимальный - 20 %о;

3) для велодорожек -  минимальный -  5 %о, максимальный-30%о.

10. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5м от линии застройки полосу шириной 6м, пригодную для проезда пожарных машин.

11. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки для разворота автомобилей и, при необходимости, средств общественного пассажирского транспорта.

12. Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог следует принимать по расчету, но не менее 6 м, при отсутствии движения общественного транспорта допускается принимать 1,0 м.

Для общественного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

13. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

14. Для разделения между собой отдельных элементов поперечного профиля следует предусматривать разделительные полосы. Минимальную ширину разделительных полос следует принимать в соответствии с таблицей 33:

Таблица 33

| Местоположение полосы | Ширина полосы, м |
| --- | --- |
|  | Магистральных улиц | Улицы местного значения, Улицы в жилой застройке |
|  | Общегородского значения | Районного значения |  |
|  | с непрерывным движением | с регулируемым движением |  |  |
| Центральная разделительная | 4,0/2,65* | 4,0/2,65* | - | - |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 3,0 | 3,0/2,0 | - | - |
| Между проезжей частью и тротуаром | 3,0 | 3,0 | 3,0/2,0 | 2,0 |

*С учетом устройства барьерных ограждений.

Примечания:

1) в числителе даны значения для нового строительства, в знаменателе -  в стесненных условиях и при реконструкции.

2) в условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

3) в условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

## Статья 29. Сеть общественного пассажирского транспорта.

1. При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей.

2. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются по норме наполнения подвижного состава – 4 чел./кв.м свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта.

3. Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке. Проектирование автобусных остановок осуществлять в соответствии требований ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 400 м.

Длина посадочной площадки на остановках должна быть не менее длины остановочной площадки.

Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок.

4. Павильон для ожидания городского общественного транспорта может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час "пик" на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2 (но не менее 6.0 м2). Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

Остановочные пункты оборудуют скамьями, которые устанавливают из расчета одна 3-х местная скамья на 10 м2 площади.

Рядом с павильоном или у скамьи размещают одну урну для мусора. Остановочный пункт должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой и ограждениями в соответствии с ГОСТ.

5. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач.

6. Основные требования к размещению и содержанию павильонов, остановочных пунктов устанавливается настоящими Нормативами, Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты. Образцовые (типовые) виды данных объектов транспортного обслуживания, стандартные требования к объектам в соответствии с местом их размещения утверждаются Администрацией города Шахты.

7. На конечных пунктах маршрутов общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки.

Границы отстойно-разворотных площадок должны быть закреплены в плане красных линий.

Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта в зависимости от их емкости должны размещаться в удалении от жилой застройки не менее чем на 50 м.

8. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта должно предусматриваться устройство санузлов для водителей и обслуживающего персонала.

## Статья 30. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

1. В муниципальном образовании «Город Шахты» должны быть предусмотрены территории для хранения, парковки и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня насыщения легковыми автомобилями, а также, с учетом сложившегося фактического уровня автомобилизации на конкретной планируемой к развитию застроенной территории.

2. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 70% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

3. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1200 м.

В зонах застройки многоквартирными жилыми домами расчетную потребность машиномест для постоянного хранения легкового автомобильного транспорта (в том числе для гостевых стоянок) следует принимать в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Число машиномест на квартиру для постоянного хранения индивидуального транспорта (в том числе гостевые стоянки) |
| --- | --- |
| Престижный (бизнес – класс) | 0,7 |
| Стандартный (эконом – класс) | 0,6 |
| Социальный (муниципальное жилище) для расчетов в проектах | 0,5 |
| Специализированный | 0,4 |

Примечания:

1) допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

2) при определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

а) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ……0,5;

б) мотоциклы и мотороллеры без колясок .................................0,28;

в) мопеды и велосипеды ………………………………………….…...0,1.

4. На территории жилых кварталов, микрорайонов и районов рекомендуется предусматривать места для хранения автомобилей в подземных стоянках автомобилей из расчета не менее 0,2 машиноместа на одну квартиру.

В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены из расчета не менее 0,5 машиноместа на одну квартиру.

5. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроено­ пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями сводов правил СП 118.13330 и СП 54.13330.

На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов. Минимальное количество таких мест следует выделять 10% от общего количества мест (но не менее одного места).

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не менее 20% мест.

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают инвалиды, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

6. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать с учетом СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03, нормативных документов по пожарной безопасности и СП 113.13330.

7. Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

| Вид использования | Расчетная единица | Предусматривается 1 машиноместо на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | Преподаватели, занятые в одну смену | 4-5 |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 3-4 преподавателя и сотрудника 1 машиноместо на 10 студентов |
| Гостиницы высших категорий 4-5 «звезд» | число номеров | не менее 30% для посетителей; не менее 10% для обслуживающего персонала |
| Гостиницы иных категорий | число номеров | 20%; не менее 10% для обслуживающего персонала |
| Объекты обслуживающей, административной, общественной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | м2 общей площади | 50-60 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6-8 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 человек, работающие в двух смежных сменах | 140-160 |
| Объекты физической культуры и спорта: - общей площадью менее 1000м2; - общей площадью 1000м2 и более | м2 общей площади | 25-40 40-55 |
| Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения |  | по СП 158.13330 |
| Объекты для оздоровительных целей (кемпинги, базы отдыха) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
| Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков, специальных парков | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Кладбища, крематории | территории земельного участка | 0,1га |
| Аэродромы и аэропорты, вокзалы (авто-, железнодорожные) | Пассажиры в час пик | 8-10 |
| Магазины с площадью торговых залов до 100 м2 Магазины с площадью торговых залов от 100 м2 до 1000 м2 Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 1000 м2 или общей площадью более 1500 м2 | ---- 100 м2 торговой площади 100 м2 торговой площади | Не менее 2-х парковочных мест 3 (допускается размещение парковок за пределами земельного участка) 5 (допускается размещение 50% парковок за пределами земельного участка) |

8. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 50 кв. метров на одно место.

Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета:

1) одно место для объектов общей площадью от 500 м2 до 1500 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 м2 общей площади объектов для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства;

2) одно место для объектов общей площадью от 100 м2 до 1250 м2 и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 м2 общей площади объектов для складских объектов.

Погрузочно-разгрузочные площадки должны размещаться в пределах границ земельного участка. Допускается размещать погрузочно-разгрузочные площадки за пределами границ земельного участка объектов торговли с торговым залом менее 400 м2. Запрещается осуществлять погрузочно-разгрузочные работы при стоянке машин на проезжей части улиц, на тротуарах и парковках для автотранспорта покупателей.

9. Максимальное расстояние пешеходных подходов от стоянок, размещаемых для временного хранения легковых автомобилей, следует принимать по таблице 36.

Таблица 36

| - до входов в жилые дома | 100 |
| --- | --- |
| - пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
| - прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| - входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |

10. Размер земельных участков гаражей и стоянок для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, в зависимости от их этажности, следует принимать по таблице 37.

Таблица 37

| для гаражей: | одно машиноместо/м2 |
| --- | --- |
| - одноэтажных | 30 |
| - двухэтажных | 20 |
| наземных стоянок | 25 |

11. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, по расчету, но не менее: от перекрестков улиц местного значения - 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200. Вентиляционные шахты подземных гаражей должны предусматриваться в соответствии с санитарными правилами и нормами.

12. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах города.

13. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 38.

Таблица 38

| Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей | от станций технического обслуживания при числе постов |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| В том числе торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 25 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * | * | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.

Примечания:

1) расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2) расстояние от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50м.

3) для гаражей I-II степеней огнестойкости, указанные в таблице 12.10 расстояния допускается сокращать на 25 % при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

4) гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машиномест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

5) расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

6) для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 12.10 расстояния допускается принимать по интерполяции.

7) в одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

14. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, для станций:

1) на 10 постов – 1,0 га;

2) на 15 постов – 1,5 га;

3) на 25 постов – 2,0 га;

4) на 40 постов – 3,5 га.

15. Автозаправочные станции (далее АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций:

1) на 2 колонки – 0,1 га;

2) на 5 колонок – 0,2 га;

3) на 7 колонок – 0,3 га;

4) на 9 колонок – 0,35 га;

5) на 11 колонок – 0,4 га.

16. Расстояние от АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе с наличием интерната, медицинских организаций стационарного типа или до стен жилых и других общественных зданий, и сооружений следует принимать в соответствии с СП 4.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

17. На территории городского округа рекомендуется предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта. Зарядные пункты могут размещаться на АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей бизнес- и торговых центров, в жилых районах.

# Глава 12. Инженерное оборудование

## Статья 31. Водоснабжение и канализация.

1. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса».

2. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330, с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований. Жилая и общественная застройка на территории города Шахты, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

3. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с санитарными требованиями, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки и в соответствии с порядком предоставления недр в пользование, утверждаемого Правительством Ростовской области. При подготовке градостроительной документации, разрабатываемой для определения границ земельного участка, образуемого для оборудования места размещения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется разработка проекта установления границ зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее ЗСО).

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, гa, но не более:

до 0,8 ………………………………………………….1;

св. 0,8 до  12…………………………………………..2;

>>12 >> 32 ……………………………………………3;

>>32 >>80 …………………………………………….4;

>>80 >>125……………………………………………6;

>>125 >>250 …………………………………….…..l2;

>>250 >> 400 ……………………………………….18;

>>400 >> 800 ……………………………………….24.

4. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных в таблице 39.

Таблица 39

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,1 | 0,1 |  |  |
| Св. 0,1 » 0,2 | 0,25 |  |  |
| » 0,2 » 0,4 | 0,4 |  |  |
| » 0,4 » 0,8 | 0,8 |  |  |
| » 0,8 » 17 | 4 | 3 | 3 |
| » 17 » 40 | 6 | 9 | 6 |
| » 40 » 130 | 12 | 25 | 20 |
| » 130» 175 » 175 » 280 | 14 18 | 30 55 | 30 - |

5. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.

6. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

## Статья 32. Дождевая канализация.

1. Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании, СП 32.13330 и СанПиН 2.1.5.980.

2. Различают общесплавную (совместно с хозяйственно-бытовой) и раздельную системы канализации. Предпочтение следует отдавать раздельной системе. Отвод поверхностных вод должен осуществляться со всего бассейна стока территории города со сбросом из сети дождевой канализации преимущественно после очистки в водотоки и водоемы. Утилизация снежных и ледовых масс, собираемых и вывозимых с городских территорий, должна осуществляться с применением снегоплавильных камер, расположенных на канализационных коллекторах, с использованием теплоты канализационных стоков. В соответствии с СанПиН 2.1.5.980 не допускается выпуск поверхностных сточных вод в непроточные водоемы, размываемые овраги, замкнутые ложбины, заболоченные территории, в границах населенного пункта и границах первого пояса ЗСО.

В водоемы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод только при условии их глубокой очистки.

3. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчетный максимальный расход дождевой воды, поступающей в сеть. Этот расход зависит от принятой расчетной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора. При освоении новых территорий города требуется применять закрытую систему водоотвода. В сложившейся застройке закрытую систему следует выполнять при комплексной реконструкции территории и по возможности при новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства. Применение открытых водоотводящих устройств допускается на парковых территориях, территориях малоэтажной, усадебной жилой застройки и промышленных площадок с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Допускается применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков на городских дорогах и в районах малоэтажного жилищного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают.

Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов подземных коммуникаций. Поступление в дождеприемные колодцы незначительных по объему вод от полива замощенных территорий и зеленых насаждений в расчет не включается. При технической возможности и согласовании с природоохранными органами допускается использовать эти воды для подпитки декоративных водоемов с подачей по отдельно прокладываемому трубопроводу.

4. Расчет водосточной сети следует проводить на дождевой сток по СП 32.13330. При однократном превышении расчетной интенсивности, при которой коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в зависимости от характера территории, площади территории и интенсивности дождя по СП 32.13330.

5. Очистку поверхностных вод следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. Расчетный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя 0,05-0,1 года. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных на территориях жилых и общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локальных (самостоятельных) очистных сооружениях с повторным использованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам.

К отведению поверхностного стока с промышленных и жилых территорий в водные объекты предъявляются такие же требования, как и к сточным водам (СанПиН 2.1.5.980).

6. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон города, принимается в зависимости от структурной части территории по таблице 40.

Таблица40

| Территории города | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут с 1 га территории |
| --- | --- |
| Городской градостроительный узел | Более 60 |
| Примагистральные территории | 50-60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала: до 5 га от 5>>10 га >>10>>50га | 45-50 40-45 35-40 |

Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям Федерального закона от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», СанПиН 2.1.5.980 и категории водопользования водоема.

## Статья 33. Санитарная очистка.

1. Санитарная очистка территории города должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований. Количество коммунальных отходов определяется по расчету с учетом приложения «К» СП42.13330.2016.

Размещение полигонов ТБО, скотомогильников и биотермических ям в пределах границ населенного пункта городского округа муниципального образования «Город Шахты» запрещено.

2. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует принимать по таблице 41.

Таблица 41

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 св. 100 | 0,05 | 300 |
|  | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02-0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания:

- наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах;

- для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований 8.6 СП42.13330.2016.

3. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до территории жилой застройки следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 метров.

## Статья 34. Энергоснабжение и средства связи.

1. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников   следует определять: для промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей; для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд - в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению. Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 42.

Таблица 42

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, кВт∙ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Города, не оборудованные стационарными электроплитами: - без кондиционеров - с кондиционерами | 1700 2000 | 5200 5700 |
| Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охват): - без кондиционеров - с кондиционерами | 2100 2400 | 5300 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными электроплитами - оборудованные стационарными электроплитами (100% охват) | 950 1350 | 4100 4400 |

Примечания:

- приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.1330.

2. При сборе данных об энергопотреблении существующих (энергоаудит), реконструируемых и намеченных к строительству объектов следует исходить из целесообразности покрытия энергетических потребностей за счет когенерационных способов совместного производства электрической и тепловой энергии как на объектах большой энергетики - теплоэлектроцентралях (в том числе парогазовых и газотурбинных установках) с разветвленными и протяженными тепловыми  сетями (теплофикация), так и на объектах малой (распределенной) энергетики, включая автономные источники энергии, возобновляемые источники энергии и новые энерготехнологии.

3. Электроснабжение города следует предусматривать от региональной (федеральной) энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к региональной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций. Электроснабжение города должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.

4. Не допускается размещать воздушную линию электропередач (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше в пределах жилых, общественно-деловых, многофункциональных, коммерческих зон и зон размещения объектов социальной сферы. Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ городского округа муниципального образования «Город Шахты», за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями.

5. При реконструкции города следует предусматривать вынос существующих ВЛ напряжением 35-110 кВ и выше за пределы жилых, общественно-деловых, многофункциональных, коммерческих зон и зон размещения объектов социальной сферы или замену ВЛ кабельными.

Во всех территориальных зонах города при застройке зданиями в четыре этажа и выше электрические сети напряжением 20 кВ и выше следует предусматривать кабельными линиями.

6. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.

7. Теплоснабжение города следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон. Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон. В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 43.

Таблица 43

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |
| --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | до 5 | 0,7 |
| От 5 » 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| Св. 10 » 50 (св. 12 » 58) | 2,0 | 1,5 |
| » 50 » 100 ( » 58 » 116) | 3,0 | 2,5 |
| » 100 » 200 ( » 116» 233) | 3,7 | 3,0 |
| » 200 » 400 ( » 233 » 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

- размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %:

- размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.13330.2012;

- размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Газораспределительные станции магистральных газопроводов в соответствии с требованиями СП 36.13330 следует размещать за пределами границ населенного пункта городского округа муниципального образования «Город Шахты».

9. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, га, не более) для станций производительностью:

10 тыс. т/год.........................................................6;

20 » » ....................................................................7;

40 » » ....................................................................8

10. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.

11. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

12. Расстояние от ГНС, ГНП и ПСБ до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.

## Статья 35. Размещение инженерных сетей.

1. Подземные инженерные сети следует размещать в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации: и др.).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

2. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500-1000мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ), а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. Совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

3. В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

4. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (просадочные грунты) необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с СП 131.13330, СП 32.13330 и СП 124.13330.

5. Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.

6. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 13.6.

7. Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

8. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 13.7. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 13.7, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

9. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330. Указанные в таблицах 44 и 45 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Таблица 44

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |
| --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей | каналов, тоннелей | наружных пневмо-мусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | См. прим.1 | См. прим.2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим.2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1-0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| от оболочки бес канальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Примечания:

- при параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330;

- расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, метров: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диметром свыше 200 мм – 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5;

- расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м.

Таблица 45

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св.1 до 35 кВ | св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

- допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

- расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

- расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

# 10. Для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны:

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 46.

Таблица 46

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55 |

2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

# Глава 13. Охрана окружающей среды

## Статья 36. Общие требование к охране окружающей среды.

1. При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.

2. Расчет накопления коммунальных отходов следует производить по таблице 47.

Таблица 47

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов, чел./год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 210-250 | 990-1100 |
|  | - от прочих жилых зданий | 330-495 | 1210-1650 |
|  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 310-330 | 1540-1650 |
| Жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2200-3850 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 6-17 | 9-22 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5%в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

## Статья 37. Рациональное использование и охрана природных ресурсов.

1. Выбор территорий для строительства и развития муниципального образования «Город Шахты» следует предусматривать на основе утвержденных в установленном порядке документов территориального планирования в соответствии с градостроительным, земельным, горным, санитарным, природоохранным и другим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Ростовской области.

2. Запрещается проектирование и строительство промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки.

3. Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

4. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается:

1) по экологическим требованиям:

а) на землях ботанических садов и дендрологических парков, если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;

б) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

в) на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы;

2) по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:

а) в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

б) в охранных зонах магистральных продуктопроводов.

5. В территориальных границах города следует предусматривать формирование единого природного каркаса на базе гидрографической сети, с учетом геоморфологии и рельефа, включая: лесопарки, другие зоны рекреационного назначения, естественные экосистемы, сельскохозяйственные земли, зоны с особыми условиями использования территорий. Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности следует устанавливать по №74-ФЗ, №200-ФЗ, №136-ФЗ.

## Статья 38. Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения

1. При планировке и застройке необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не допускается превышение установленных санитарными правилами и нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории медицинских организаций, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, объектов рекреации) - 0,8 ПДК. В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

2. Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

3. Склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также  пожаро-взрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа целесообразно располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной  зоны  в  соответствии  с действующими  нормативными  документами.

4. Мероприятия по защите водоемов, водотоков необходимо предусматривать в соответствии с №74-ФЗ, санитарными и экологическими нормами, утвержденными в установленном порядке для предупреждения загрязнения поверхностных вод с соблюдением ПДК загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для отдыха населения.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны целесообразно размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Размещение их ниже, указанных выпусков, допускается при соблюдении СП 32.13330.

При планировке и застройке города необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать в соответствии с №74-ФЗ. В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать санитарным требованиям.

5. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

6. В декоративных водоемах и замкнутых водоемах, расположенных на территории города и используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - два раза, а более 3 га - один раз; в замкнутых водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более га  -  два раза.

В замкнутых водоемах, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности, - не менее 1 м.

7. Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории почв чрезвычайно опасного загрязнения необходимо предусматривать их вывоз и утилизацию на специализированных полигонах, эпидемиологически опасные почвы подлежат дезинфекции (дезинвазии).

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523 (НРБ-99/2009).

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования.

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

## Статья 39. Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации.

1. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.

2. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

3. При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 2.6.1.1192, СанПиН 2.2.4.1329 СанПиН 2971 и ПУЭ (6-е и 7-еиздание)

4. Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523 (НРБ- 99/2009).

## Статья 40. Улучшение микроклимата.

1. При планировке и застройке следует учитывать климатические параметры в соответствии с СП 131.13330 и предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий (защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации и др.)

2. Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1076. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 для южной зоны (южнее 48° с. ш.) - не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября.

В условиях застройки возможна одноразовая прерывность инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течение дня на 0,5 ч.

3. В жилых домах усадебной застройки, в многоквартирных жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции или размещении застройки в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая инженерная подготовка, общественно-деловые зоны) продолжительность инсоляции сокращается на 0,5 ч.

4. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, наряду с требованиями инсоляции территорий детских игровых и спортивных площадок (не менее 3 ч на 50% площади участка), установлены требования солнцезащиты на территории жилой застройки. Ограничение теплового воздействия инсоляции в жаркое время года (не менее чем для половины детских игровых площадок, мест размещения спортивных снарядов, мест отдыха населения) должно обеспечиваться затеняющими устройствами и рациональным озеленением.

# Глава 14. Охрана памятников истории и культуры

Статья 41.

1. При планировке и застройке следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала. К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты археологического наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, произведения ландшафтной и садово-парковой архитектуры, достопримечательные места (Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

2. В градостроительной документации, в случае отсутствия утвержденных охранных зон объектов культурного наследия, необходимо устанавливать защитные зоны этих объектов:

- для памятника, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника,

- для ансамбля, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля.

В границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

На основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от выше установленных расстояний.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

3. При планировке и застройке города запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. Предложения по изменению состояния памятников следует представлять уполномоченному региональному органу в соответствии с действующим законодательством.

4. В комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной исторической и природной среды. Не допускаются изменения или искажения условий восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также отдельных объектов культурного наследия и природных ландшафтов. В сложных условиях доступности памятников по возможности необходимо устраивать обзорные точки для МГН.

В районах исторической застройки следует ограничивать количество мест размещения рекламных стационарных конструкций:

1) рекламные конструкции запрещено размещать на памятниках, на зданиях, являющимися памятниками истории и на исторических площадях;

2) расстояние от объектов наружной рекламы до объектов культурного наследия принимается в зависимости от площади рекламной конструкции и нормируются  положениями главы 18 настоящих Нормативов.

5. Расстояния от памятников истории и культуры до инженерных коммуникаций следует принимать, метров, не менее:

1) до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 8;

2) до других подземных инженерных сетей - 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей следует принимать, по таблице 13.6, но не менее 2.0 м. При этом необходимо обеспечивать проведение необходимых технических мероприятий при производстве строительных работ.

# Глава 15. Пожарная безопасность

Статья 42.

1. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов противопожарной службы устанавливается в соответствии с требованиями СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, Порядок и методика определения» (с Изменением № 1).

При размещении подразделений пожарной охраны на территории города необходимо учитывать требование, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселения и городских округах не должно превышать 10 минут, а также наличие в зоне прикрытия социально значимых объектов, потенциально опасных объектов, опасных аварийных участков федеральных автодорог.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, параметры противопожарных проездов и подъездов регламентируются СП 4.13130.2013.

# Глава 16. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

Статья 43.

1. При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

3. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

4. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

5. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

1) условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию;

2) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

3) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

4) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

5) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в таблице 48.

Таблица 48

| Наименование объектов | Значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Специализированные жилые здания или группы квартир для инвалидов-колясочников | 0,5 чел. / 1000 чел. населения | Радиус пешеходной доступности 300 м до объектов торговли товарами первой необходимости и объектов бытового обслуживания |
| Гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги | 10 % жилых мест |  |
| Центры социального обслуживания инвалидов | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности 2 ч. |
| Общественные здания и сооружения различного назначения | 5 % общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей | В зависимости от назначения зданий и сооружений |
| в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей | 5 % от общего числа, но не менее 1 | - |
| Специализированные учреждения, предназначенные для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | по реальной и прогнозируемой потребности | Радиус транспортной доступности 2 ч. |
| Автостоянки на участках около или внутри объектов обслуживания | 10 % машино-мест, но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из расчета, при числе мест: - до 100 мест – 5 %, но не менее 1 места; - 101-200 мест – 5 мест и дополнительно 3 %; - 201-1000 мест – 8 мест и дополнительно 2 %; - 1001 и более мест – 24 места и дополнительно не менее 1 % на каждые 100 мест свыше. | На открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения: - для общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м; - для жилых зданий – 100 м |
| Автостоянки при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов | не менее 20 % мест для автотранспорта инвалидов | 50 м |
| Автостоянки около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций | не менее 30 % мест для автотранспорта инвалидов | 50 м |
| Остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов | по заданию на проектирование | - до входов в общественные здания – 100 м; - до входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды, – 300 м |

Примечание: При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м.

7. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей 49.

Таблица 49

| Наименование объектов | Условия размещения |
| --- | --- |
| Центры социального обслуживания | Проектируются двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых. Центр и его структурные подразделения должны размещаться в специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп. При включении центра или его подразделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. |
| Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках | На расстоянии: - от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м; - от пожарных депо – не более 3000 м. |
| Специализированные детские учреждения | В озелененных районах, на расстоянии: - от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением транспорта и железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы – не менее 3000 м; - от пожарных депо – не более 3000 м. |
| Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха | На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов (дополнительно к установленным выше ограничениям). |
| Пешеходные и транспортные пути | При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта. При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе: - при совмещении путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей; - ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. |
| Информационные средства | Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует использовать: - рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах; - ограждение опасных зон; - разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели; - информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства); - светофоры и световые указатели; - устройства звукового дублирования сигналов движения. В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха. |
| Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей | Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п. |
| Ограждение опасных зон | Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п. |
| Площадки и места отдыха | Следует размещать смежно вне габаритов путей движения. Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями. |
| Озеленение | Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). |

# Глава 17. Комплексное благоустройство территории

## Статья 44. Общие требования к комплексному благоустройству.

1. Комплексное благоустройство территории, осуществляется в целях обеспечения безопасности, комфорта и художественной выразительности городской среды, и обеспечение населения и (или) территорий объектами, в том числе обеспечивающими беспрепятственное передвижение и доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения социально значимых объектов.

2. Доступность социально значимых объектов обеспечивается средствами оборудования территории искусственными покрытиями, лестницами, пандусами, средствами информации и связи (включая средства для МГН, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации), ограждениями, оборудованием пешеходных переходов, остановками пассажирского транспорта, автостоянками, велосипедными дорожками, наружным освещением, малыми архитектурными формами, конструкциями рекламы, иными средствами. Данные средства следует проектировать в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр, «Правилами благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», утвержденными решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 №187, а также положениями настоящей статьи Нормативов.

3. Объект комплексного благоустройства – территории городского округа (в том числе территории производственных объектов, объектов социального и культурно-бытового назначения, территории общего пользования, площадки, дворы, функционально-планировочные элементы (кварталы (микрорайоны), жилые районы), город в целом, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории города Шахты, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

4. Элементы комплексного благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части комплексного благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории городского округа удобной и привлекательной городской среды.

## Статья 45. Площадки и входы в здания

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок различного назначения, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 50.

Таблица 50

| Назначение площадок | Значения расчетных показателей | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Детские: | 0,7 м2/чел. | 300 м |  |
| - для детей преддошкольного возраста (до 3 лет); |  |  | 50-75 м2, возможно объединение с площадками для тихого отдыха взрослых |
| - для детей дошкольного возраста (до 7 лет); |  |  | 70-150 м2, возможно объединение с площадками для тихого отдыха взрослых |
| - для детей младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет); |  |  | 100-300 м2 |
| - комплексные игровые площадки |  |  | 900-1600 м2 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 м2/чел. | 500 м | 15-100 м2 |
| Спортивные площадки: |  |  | в зависимости от вида специализации площадки |
| - на жилых и рекреационных территориях; | 2,0 м2/чел. | 300 м |  |
| - на участках общеобразовательных учреждений | 2,5 м2/чел. | 500 м (в составе общеобразовательных учреждений) |  |
| Для установки мусоросборников | 0,03 м2/чел. | 50-100 м * | 2-3 м2 на 1 контейнер (не более 5 контейнеров) |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 м2/чел. | 400 м, в условиях плотной застройки до 600 м | на жилых территориях 400-600 м2, на прочих территориях до 800 м2 |

* До наиболее удаленного входа в жилое здание, не более: 100 м – для зданий с мусоропроводами; 50 м – для зданий без мусоропроводов.

Примечания:

- в условиях высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависимости от имеющихся территориальных возможностей;

- детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т. п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках;

- допускается совмещение площадок для тихого отдыха взрослого населения с детскими площадками. Объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке не рекомендуется;

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках (виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, оборудование) следует принимать в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, с учетом настоящих нормативов.

2. Расстояния от границ площадок различного назначения до других объектов следует принимать по таблице 51.

Таблица 51

| Назначение площадок | Расстояние от границ площадок, м, не менее |
| --- | --- |
|  | до окон жилых и общественных зданий | до других объектов |
| Детские: |  | автостоянок (гостевых, постоянного и временного хранения) – 10; площадок мусоросборников – 20; отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов общественного пассажирского транспорта – 50 |
| - для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 12 |  |
| - для детей среднего школьного возраста | 20 |  |
| - комплексные игровые площадки | 40 |  |
| - в том числе спортивно-игровые комплексы | 100 |  |
| Для отдыха взрослого населения: |  | автостоянок (гостевых, постоянного и временного хранения) – 10; площадок мусоросборников – 20 |
| - для тихого отдыха | 10 |  |
| - для шумных настольных игр | 25 |  |
| Спортивные площадки | 10-40 * | то же |
| Для установки мусоросборников | 20 | - |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 40 | - |

* В зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения – для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Примечания:

- Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, автостоянок (гостевых, постоянного и временного хранения), площадок для установки мусоросборников. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц;

- площадки для отдыха взрослого населения следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках;

- спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных учреждений;

- площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования квартала (микрорайона), жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах общегородских магистралей, под линиями электропередачи с напряжением не более 110 кВт, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

3. Элементы входных узлов в здания: площадки, ступени, пандусы, стойки навесов должны размещаться в пределах границ земельного участка. Допускается размещение пандусов для МГН и части ступеней входа за пределами участка при условии, что ширина пешеходного тротуара будет оставаться не менее 3.0 м.

## Статья 46. Покрытия.

1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского округа условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Виды покрытия приведены в таблице 52.

Таблица 52

| Виды покрытий | Материал покрытий |
| --- | --- |
| Твердые (капитальные) – монолитные, сборные | асфальтобетон, цементобетон, природный камень и другие подобные материалы |
| «Мягкие» (некапитальные) | природные или искусственные сыпучие материалы (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящиеся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими |
| Газонные | травяной покров, выполняемый по специальным технологиям |
| Комбинированные | сочетание материалов, перечисленных выше |

На территории городского округа в жилых зонах второго типа, общественно-деловых, коммерческо-торговых, многофункциональных зонах и зонах размещения объектов социальной сферы, а так же на участках территорий находящихся в процессе реконструкции и строительства не допускается наличие участков почвы без перечисленных видов покрытий.

2. Выбор видов покрытия следует осуществлять в соответствии с их целевым назначением: твердых – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; «мягких» – с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и других объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

3. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, керамогранита, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях подземных переходов, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

3. На территории общественных пространств, в местах основных пешеходных коммуникаций городского округа все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного пассажирского транспорта и пешеходных переходов) рекомендуется выделять полосами тактильного покрытия.

4. Элементы сопряжения поверхностей следует проектировать в соответствии с таблицей 53.

Таблица 53

| Наименование элементов | Условия размещения |
| --- | --- |
| Дорожные бортовые камни | На стыке тротуара и проезжей части, превышение над уровнем проезжей части 120-150 мм. |
| Бортовые садовые камни | На стыке пешеходных коммуникаций и газонов, превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м |
| Лестницы, ступени | При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 ‰; на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, а также объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 ‰, обязательно сопровождая их пандусом |
| Бордюрный пандус | Для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование |
| Пандус | Для инвалидов и других маломобильных групп населения на основных пешеходных коммуникациях в местах размещения объектов массового посещения при уклонах более 50 ‰ |

Примечание: Расчетные параметры элементов сопряжения поверхностей следует принимать в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613.

## Статья 47. Ограждения.

1. При проектировании на территории муниципального образования «Город Шахты» следует предусматривать различные виды ограждений в соответствии с таблицей 54.

Таблица 54

| Классификация ограждений | Виды ограждений |
| --- | --- |
| по назначению | декоративные, защитные, их сочетание |
| по высоте | - низкие (0,3-0,8 м) - средние (0,9-1,7 м) - высокие (1,8-3,0 м) |
| по виду материала | металлические, железобетонные и др. |
| по степени проницаемости для взгляда (светопрозрачности) | прозрачные, глухие |
| по степени стационарности | постоянные, временные, передвижные |

2. Нормативы градостроительного проектирования ограждений различных объектов следует принимать по таблице 55.

Таблица 55

| Наименование объектов, территорий | Нормативы градостроительного проектирования ограждений |
| --- | --- |
| Магистрали и транспортные сооружения | В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012 |
| Территории объектов культурного наследия | В соответствии с регламентами, установленными для данных территорий |
| Территории общественного, жилого, рекреационного назначения | Запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений, допускается применение декоративных металлических ограждений |
| Территории общественно-деловых зон | Допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м |
| Участки многоквартирных жилых домов секционного типа | Устройство ограждения допускается только в соответствии с планировочной организацией земельного участка. При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости разворотных площадок. Не допускается нарушение сложившихся пешеходных связей, создание препятствий для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для мусоросборников, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа. |
| Палисадники перед фасадами многоквартирных жилых домов | Прозрачный (решетчатый) материал, высота не более 0,8 м. |
| Земельные участки индивидуальных жилых домов | Со стороны улицы высота ограждения – не более 2,5 м, из них до высоты 2.0 м допускается ограждение выполнять глухим, выше ограждение должно быть прозрачным. На границе с соседним земельным участком высота ограждения – не более 2,5 м, из них до высоты 1.5 м допускается ограждение выполнять глухим, выше ограждение должно быть прозрачным. По согласованию со смежными землепользователями допускается иная конструкция и высота ограждения. |
| Участки садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан | Лицевые ограждения – сетчатые, металлические или деревянные (проветриваемые) высотой не более 2,0 м. Межевые ограждения – сетчатые, металлические или деревянные (проветриваемые), высотой не более 2,0 м. По согласованию со смежными землепользователями допускается иная конструкция и высота ограждения. |
| Строительные площадки, площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте | На период строительных работ сплошной (глухой) забор высотой не менее 1,6 м, выполненный в едином конструктивном решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам - высотой не менее 2.0 м и следует обустраивать защитным козырьком. |
| Иные объекты, площадки | В соответствии с заданием на проектирование с учетом требований настоящих нормативов. |

3. Установка шлагбаумов допускается на железнодорожных переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах, на въездах на территории режимных объектов и на въездах на участки, находящиеся в частной собственности.

## Статья 48. Декоративное озеленение.

1. Озеленение – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации территории, который обеспечивает формирование городской среды с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории города.

2. Виды озеленения, используемые на территории городского округа, приведены в таблице 56.

Таблица 56

| Вид озеленения | Объекты озеленения | Материал озеленения |
| --- | --- | --- |
| Стационарное | Озелененные территории общего пользования (городские парки, сады, скверы, бульвары, набережные), места кратковременного отдыха населения, территории зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки, крыши и фасады зданий и сооружений | Растения, высаженные в грунт в виде массивов, групп, солитеров, живых изгородей, кулис, шпалер, газонов, цветников, иных видов посадок (аллейных, рядовых, букетных и др.) |
| Мобильное | Территории с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций, элементы инженерных сооружений, городская мебель, крыши и фасады зданий и сооружений | Растения, высаженные в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны, кашпо и т. п.) |

3. Процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения следует принимать в соответствии с требованиями главы «Нормативы градостроительного проектирования рекреационных зон» настоящих нормативов.

4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории городского округа следует осуществлять с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции и повышения роли антропогенного управления. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий города необходимо:

1) производить комплексное благоустройство на территориях природного комплекса;

2) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий производственного и коммунально-складского назначения;

3) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов;

4) при проектировании озеленения на территориях природного комплекса учитывать потенциал ландшафтов.

5. Нормативы градостроительного проектирования озеленения в зависимости от его назначения следует принимать по таблице 57.

Таблица 57

| Назначение озеленения | Нормативы градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Защитные насаждения: | Применяются для защиты от воздействия неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории |
| - ветрозащитные | Зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70 % |
| - шумозащитные | В виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника |
| - в условиях высокого уровня загрязнения воздуха | Многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон) |
| Озеленение территории общественных пространств и объектов рекреации | Цветочное оформление, устройство газонов с автоматическими системами полива. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций рекомендуется применение мобильных и компактных приемов озеленения. |
| Вертикальное озеленение | Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может быть предусмотрено при проектировании, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений любого назначения, комплексном благоустройстве их участков, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленение рекомендуется ограничивать тремя этажами. |

## Статья 49. Малые архитектурные формы.

1. Виды малых архитектурных форм и нормативы градостроительного проектирования приведены в таблице 58.

Таблица 58

| Виды малых архитектурных форм | Нормативы градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Элементы монументально-декоративного оформления | Размещение скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративных композиций, монументов, памятных знаков и других элементов осуществляется на основании решения органов местного самоуправления по согласованию с Департаментом АГиТР Администрации города Шахты |
| Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения | Трельяж и шпалера – легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола – легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны, кашпо – небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения. |
| Водные устройства | Водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы) выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Фонтаны рекомендуется проектировать по индивидуальным проектам. Питьевые фонтанчики могут проектироваться по типовым или индивидуальным проектам. Питьевые фонтанчики следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы твердым покрытием, высота должна составлять не более 0,9 м для взрослых и не более 0,7 м для детей. Не менее одной чаши питьевых фонтанчиков в зонах отдыха должно быть доступно для инвалидов. Родники на территории городского округа при соответствии качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и наличии положительного заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора должны быть оборудованы подходом и площадкой с твердым покрытием, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным для очистки. Размещение осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. |
| Городская мебель | Скамьи для отдыха различных видов размещаются на территориях общего пользования (в рекреационных зонах, зонах отдыха, на придомовых территориях и др.), скамьи и столы размещаются на площадках различного функционального назначения (площадки для настольных игр, площадки летних кафе и др.). Установка скамей должна предусматриваться, как правило, на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, на детских площадках допускается установка скамей на «мягкие» виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения допускается принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха следует выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой). На территории особо охраняемых природных территорий скамьи и столы рекомендуется выполнять из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. Количество городской мебели зависит от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории. |
| Уличное коммунально-бытовое оборудование | Основными требованиями при выборе вида коммунально-бытового оборудования (мусоросборников: контейнеров и урн) являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. На улицах, площадях, объектах рекреации городского округа, у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие объекты общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, пристани) рекомендуется устанавливать малые контейнеры (менее 0,5 м3) и (или) урны. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) составляет не более 50 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного пассажирского транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. |
| Уличное техническое оборудование | К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т. п.). Установка оборудования должна соответствовать условиям доступности и безопасности маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе: - крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, устанавливаются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности; - вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками. |
| Игровое и спортивное оборудование | Включает игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы. При выборе состава оборудования для детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп в соответствии с таблицей 13 приложения № 2 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности: - для качелей – не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона; - для качалок – не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона; - для каруселей – не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели; - для горок – не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки. В пределах указанных расстояний на участке территории площадки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. |

Примечание: Для зон исторической застройки малые архитектурные формы должны проектироваться на основании индивидуальных проектов.

## Статья 50. Наружное освещение.

1. Виды освещения на территории городского округа следует принимать в соответствии с таблицей 59.

Таблица 59

| Виды освещения | Назначение освещения | Нормативы градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- |
| Наружное | Освещение территории городского округа, в том числе проезжей части улиц, дорог и площадей, пешеходных коммуникаций, объектов различного назначения | Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света. Выбор типа, расположения и способа установки светильников наружного освещения транспортных и пешеходных зон следует осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенные у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 м. |
| Архитектурное | Формирование художественно выразительной визуальной среды города в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей | Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей и должно обеспечивать в темное время суток хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т. п. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения (стационарные установки освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах) – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников. Установки архитектурного, в том числе функционального, освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспортных средств и пешеходов. Проектирование архитектурного освещения следует осуществлять в соответствии с таблицами 28 и 29 СП 52.13330.2011. |
| Информационное | Световая информация, в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач | Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации должны обеспечивать четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречить действующим правилам дорожного движения, не нарушать комфортность проживания населения. Световую информацию, в том числе световую рекламу, следует проектировать в соответствии с требованиями таблицы 32 СП 52.13330.2011. |

2. Освещение улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением в городском округе следует проектировать исходя из нормы средней яркости усовершенствованных покрытий согласно таблице 18.11.

Таблица 18.11

| Категория объекта по освещению | Улицы, дороги и площади * | Наибольшая интенсивность движения транспорта в обоих направлениях, ед./ч | Средняя яркость покрытия, кд/м2 | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Магистральные дороги и улицы общегородского значения | свыше 3000 свыше 1000 до 3000 от 500 до 1000 | 1,6 1,2 0,8 | 20 20 15 |
| Б | Магистральные улицы районного значения | свыше 2000 свыше 1000 до 2000 от 500 до 1000 менее 500 | 1,0 0,8 0,6 0,4 | 15 15 10 10 |
| В | Улицы и дороги местного значения | 500 и более менее 500 одиночные автомобили | 0,4 0,3 0,2 | 6 4 4 |

* Категория площадей принимается по таблице 18.12 настоящих нормативов.

3. Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов следует принимать согласно таблице 60.

Таблица 60

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категорий А и Б и предзаводские площади | 10 |
| Пешеходные улицы: |  |
| в пределах общественных центров | 6 |
| на других территориях | 4 |
| Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: |  |
| А и Б | 4 |
| В | 2* |
| Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий | 10 |
| Пешеходные мостики | 10 |
| Пешеходные тоннели: |  |
| днем | 100 |
| вечером и ночью | 50 |
| Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью | 20 |
| Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий: |  |
| А | 6 |
| Б | 4 |
| В | 2 |
| Территории микрорайонов |  |
| Проезды: |  |
| основные | 4 |
| второстепенные, в том числе тротуары-подъезды | 2 |
| Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр | 10 |

* Норма распространяется также на освещенность тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В с переходными и низшими типами покрытий.

4. Нормы освещенности территорий объектов общественного назначения (общественных зданий, парков, стадионов, транспортных и пешеходных тоннелей, проездов под путепроводами и мостами и др.) следует принимать в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.

## Статья 51. Рекламные конструкции.

1. Размещение рекламных конструкций (за исключением размещения городской информации и информационного оформления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

2. Средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения технических средств организации дорожного движения. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений.

3. Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т. п., в поверхность автомобильных дорог и улиц.

4. Расчетные показатели градостроительного проектирования средств наружной рекламы приведены в таблице 61.

Таблица 61

| Наименование показателей | Расчетные показатели градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Размещение средств наружной рекламы | Средства наружной рекламы не должны быть размещены в границах коридора безопасности, а также: - на одной опоре с дорожными знаками и светофорами; - на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей; - над проезжей частью; - на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; - на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах. Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе на газонах, разделяющих транспортные потоки, и центральных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора безопасности, определяемых в соответствии с требованиями к территориальному размещению рекламных конструкций, установленными приложением к ГОСТ Р 52044-2003. Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц. Средства наружной рекламы размещают с учетом проекта организации движения и расположения технических средств организации дорожного движения. Зона разрешенного безопасного размещения рекламных конструкций определяется как территория за пределами коридора безопасности, границы которого устанавливаются в соответствии с настоящим приложением. |
| Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций | Водопровод и напорная канализация – 3.0 м, Самотечная канализация – 1.5 м, Тепловые сети – 1.5 м, Подземные силовые кабели и кабели связи – 0.6 м, Газопроводы – по согласованию с эксплуатирующей организацией (но не менее 2.0 м), Воздушные линии электропередач по согласованию с эксплуатирующей организацией (но не менее 2.0 м). |
| Расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы | При площади рекламной конструкции: - свыше 18 м2 – не менее 100 м; - от 6 до 18 м2 – не менее 50 м; - менее 6 м2 – не менее 25 м. |

5. В зонах обзора объектов культурного наследия запрещается размещение рекламных экспозиций, перекрывающих оси главных визуальных пространств. Расстояние от объектов наружной рекламы до объектов культурного наследия принимается не менее: при площади рекламной конструкции:

- свыше 18 м2 – не менее 40 м;

- от 6 до 18 м2 – не менее 20 м;

- менее 6 м2 – не менее 10 м.

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, а также на их территориях.

# Приложение №1. Нормативные ссылки.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004г. N190-ФЗ;

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

«Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

«Лесной кодекс Российской Федерации» от 4 июня 2006 г. № 200-ФЗ;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;

Федеральный закон 8 ноября 2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации №611 от 12 октября 2006 года «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 N 853-ЗС «О градостроительной деятельности в Ростовской области» (принят ЗС РО 26.12.2007);

Постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.08.2016 №9 "Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области";

Решение городской Думы города Шахты от 25.12.2008 №533 «Об утверждении Генерального плана городского округа муниципального образования город Шахты на 2008-2015 годы» (с изм. от 24.12.2015);

Решение городской Думы города Шахты от 23.07.2009 №594 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Шахты»;

«Правила благоустройства, чистоты и порядка в городе Шахты», утвержденные решением городской Думы города Шахты от 24.11.2011 г. №187;

Постановление Администрации города Шахты от 23.05.2016г. №2603 «Об утверждении «Положения о составе, порядке подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «Город Шахты» и внесения в них изменений, дополнений»;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой и введенной в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 06.04.1998 N18-30;

Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 года N742/пр;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (с Изменением № 1)»;

СП 18.13 330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением № 1)»;

СП 31.13330.2010 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 725/пр);

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализирован-ная редакция СНиП 33-01-2003»;

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2)»;

СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением №1)»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90»;

СП 131. 13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СанПиН 2.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»

.

# Приложение №2. Термины и определения.

1. Термины и определения, установленные Градостроительным кодексом РФ:

1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

2) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

3) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

4) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

6) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

8) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

9) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

11) объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

12) объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

13) объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

14) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

15) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами и в котором устанавливаются порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

16) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

17) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

18) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

19) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

20) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

21) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

22) технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

23) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

24) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

2. Термины и определения, установленные СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция "СниП 2.07.01-89*:

1) граница городского, сельского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

2) земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

3) зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

4) квартал (микрорайон) - планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

5) красная линия - граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях;

6) линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

7) зона усадебной застройки - территория, занятая преимущественно одно- двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

8) зона коттеджной застройки - территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

9) городской узел - территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;

10) примагистральная территория - территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;

11) межмагистральные территории - территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;

12) территории природного комплекса (ПК) города - территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

13) особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

14) озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

15) пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

16) хранение - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

17) парковка - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

18) автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

19) гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

20) гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

21) гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

22) особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны;

23) озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

24) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

25) зеленая зона - территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения.

3. Термины и определения, установленные другими нормативными документами:

1) санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

2) градостроительный план земельного участка - документ, необходимый для проектирования (реконструкции) объекта, содержащий информацию о границах и разрешенных видах функционального использования земельного участка, сведения о земельном участке, описание территориальной зоны, ограничения и требования, установленные согласно градостроительного регламента, сведения о ранее разработанной градостроительной документации, схему размещения объекта, схему градостроительного зонирования, санитарно-экологического зонирования, историко-архитектурные ограничения, проект границ земельного участка, информацию о технической возможности подключения к существующим инженерным сетям;

3) этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. (Свод правил СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003");

4) этаж первый - этаж нижний надземный этаж здания. (Здания жилые многоквартирные "СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003");

5) этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. (Свод правил СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

6) этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений. Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмостки здания. (Свод правил СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

7) этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. (Свод правил СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция  СНиП 31-01-2003);

8) этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. (Свод правил СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

9) этажность жилых и общественных зданий - определяется числом надземных этажей, в которое включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. (Свод правил СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция  СНиП 31-01-2003);

10) планировочный район - часть территории города ограниченная красными линиями магистральных улиц, линиями железных дорог, другими границами, обладающая некоторой степенью автономности, тяготеющая к планировочным центрам и имеющая внешние связи;

11) площадь застройки здания - площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки здания. (Свод правил СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция  СНиП 31-01-2003);

12) подземное пространство - пространство, используемое комплексно для размещения в нем сооружений транспорта, предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, зрелищных и спортивных сооружений, подсобно-вспомогательных помещений, сооружений инженерного оборудования, производственных и коммунально-складских объектов различного назначения. (Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

13) переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (Жилищный кодекс РФ ст. 25);

14) перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (Жилищный кодекс РФ ст. 25);

15) полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

16) приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него (СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

17) процент застройки - отношение площади земельного участка, занятой зданиями и сооружениями к расчетной площади участка, которая включает площадь земельного участка, площадь помещений для хранения автомашин, расположенных в подземных и надземных этажах зданий и сооружений и площадь открытых этажей и пространств (кровли, террасы) размещенных в пределах площади застройки объекта и используемых для размещения элементов благоустройства и озеленения (в процентах);

18) сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;

19) система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи;

20) заявитель - технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы (Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145);

21) приаэродромная территория - территория, в пределах которой в соответствии со статьями 46, 47 Воздушного кодекса РФ проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома (Воздушный кодекс РФ (в ред. от 08.07.1999);

22) жилой дом экономического класса - параметры жилья такого класса определяются в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.06.2010 N 303;

23) жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (Жилищный кодекс РФ - ст.16 п.2);

24) жилая застройка малоэтажная - включает жилые дома этажностью не более трех. К малоэтажной застройке относятся:

а) индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три (объекты индивидуального жилищного строительства), которые предназначены для проживания одной семьи (Градостроительный кодекс РФ);

б) жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (Градостроительный кодекс РФ);

25) вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений (Приказ Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов");

26) крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.) (Приказ Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов");

27) хозяйственные постройки и сооружения, - теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобилей. Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определенных местными традициями и условиями обустройства. Порядок возведения, состав, размеры и назначение хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы, а также требования по соблюдению санитарно-ветеринарных правил устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

28) внутриквартальные дороги, проезды - земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым и общественным зданиям, другим объектам городской застройки внутри микрорайона (квартала), в том числе выделяемые красными линиями;

29) группа производственных объектов - промышленные предприятия различных отраслей, объектов инженерного обеспечения, склады, объекты транспорта, связи, коммунальные объекты, технопарки, логистические центры, размещенные на смежных земельных участках с кооперацией подсобно- вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно - бытового обслуживания;

30) маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди пожилых возрастов и т.п;

31) производственный объект - промышленное предприятие различных отраслей, объектов инженерного обеспечения, складское предприятие, объект транспорта, связи, коммунальный объект, размещенный на едином земельном участке;

32) проект, схема планировочной организации земельного участка - проектная документация, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, определяющая места размещения объекта, подъездов и проходов к нему;

33) технопарк - группа объектов индустрии, деловых, выставочных центров, научно-исследовательских институтов, учебных заведений, размещенных на смежных земельных участках с кооперацией подсобно-вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно-бытового обслуживания.